4. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Йошкар-Ола  	          « ____ » ___________ 2020 г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности №77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности в зависимости от контекста «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ (далее – Работы) по текущему ремонту кабинетов административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл», расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В (далее – объект), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

1.2. Виды и объемы Работ, подлежащие выполнению Подрядчиком, указаны в Приложениях 
№1 и №2, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Договор).

1.3. Результатом исполнения договора является выполнение в полном объёме работ, предусмотренных Приложениями №1 и №2.

2. общая СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1.  Общая стоимость Договора состоит из суммы цен Работ, указанных в Приложениях №1, №2 к настоящему договору, и составляет _____________________ (____________________________) руб. ___ коп., включая НДС или НДС не облагается.

2.2. Цена Работ по Договору включает в себя транспортные расходы на доставку строительных материалов и оборудования, страхование, на уплату стоимости работ, стоимости применяемых материалов и оборудования, таможенных пошлин, налогов, сборов, расходы на вывоз строительного мусора и других обязательных платежей.

2.3. При выявлении  в процессе выполнения Договора необходимости проведения Работ, не учтенных в Приложениях №1, №2 к настоящему договору, или при необходимости выполнения Работ в больших объемах, чем они предусмотрены Приложениями №1 и №2, Подрядчик с письменного согласия Заказчика принимает к выполнению дополнительные работы на тех же условиях, что и основные работы, если они входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика. Дополнительные работы, согласованные с Заказчиком, подлежат дополнительной оплате в согласованном сторонами размере.

3. Форма оплаты и порядок расчетов

3.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего договора.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В ином случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.2. Расчеты по договору производятся в течение 15 рабочих дней после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Место и Сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ - РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В.

4.2. Работы в соответствии с  настоящим Договором должны быть выполнены в следующие сроки:

Начало работ – с даты подписания настоящего Договора.

Окончание работ – не позднее 30.04.2021 г.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы с результатом надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок. Если выполнение каких-либо работ в рамках настоящего договора требует наличие лицензий или иных разрешений, допусков, приступить к выполнению данных видов работ при наличии необходимых разрешительных документов.

5.1.2. Обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами.

5.1.3. Обеспечить охрану строительных материалов, изделий, оборудования и другого имущества Подрядчика с даты начала выполнения Работ до их завершения и приема Заказчиком.

5.1.4. Обеспечить соответствие выполняемых Работ, применяемых изделий, материалов и оборудования требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.5. Согласовывать с Заказчиком виды и качество основных строительных материалов, конструкций и изделий. Передать Заказчику сертификаты соответствия пожарной безопасности на материалы, в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН и НПБ.

5.1.6. Извещать Заказчика не позднее чем за 1 (один) календарный день до начала приемки результата работ, в т.ч. скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.1.7. Вывезти строительный мусор до приемки Работ и подписания Акта о приемке выполненных работ.

5.1.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.1.9. Нести ответственность за случайное уничтожение или повреждение имущества Заказчика, результата Работ (в том числе промежуточного результата Работ до их завершения) до даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

5.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.1.11. Предоставить и соблюдать гарантии качества Работ и их результата в течение установленного разделом 9 п.9.2. Договора периода.

5.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком на определённых настоящим Договором условиях, в т.ч. нести ответственность за действия субподрядчиков (в случае их привлечения к выполнению работ).

5.1.13. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков предварительно письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.14. При выполнении Работ на Объекте соблюдать требования Роспотребнадзора, законодательство РФ, нормативно-правовые акты Республики Марий Эл, касающиеся обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

5.1.15. При выполнении Работ на Объекте соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения Работ.

5.2.2. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком.

5.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора на любом его этапе, предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты расторжения Договора. В таком случае оплате подлежит только фактически выполненный объём работ. В случае, если внесённая Заказчиком сумма оплаты превышает стоимость фактически выполненных работ, величина переплаты подлежит возврату Подрядчиком на расчётный счет Заказчика в течении 5 рабочих дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора.

При выявлении обстоятельств, подтверждающих несоблюдение Подрядчиком и (или) субподрядчиком положений пункта 5.1.14 настоящего договора, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 1 (один) календарный день до даты расторжения Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить Работы в сумме, порядке и сроки, установленные настоящим договором.

5.3.2. Осуществлять технический контроль качества  выполняемых Работ, подписать акты о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их представления (при отсутствии замечаний Заказчика). Названные акты подлежат подписанию Заказчиком и Подрядчиком.

5.3.3. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Работы по настоящему Договору должны быть осуществлены при использовании материалов надлежащего качества. Применяемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям ГОСТа, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора, установленной разделом 2 настоящего договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания, Акт составляется в отсутствие Подрядчика.

Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/ исправлению некачественно выполненных работ.

7.2. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет освидетельствование работ на всех этапах их выполнения, приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по настоящему договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода проведения Работ.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1.  Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков работ в срок, указанный в соответствии с п. 7.1 Договора или отказаться от исполнения Договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ.

8.2. Акт о приемке выполненных работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон - об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Акте либо для этого составляется отдельный документ.

8.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от требований к составу, качеству, объёму и иным параметрам, указанных в Приложениях №1и №2, и других обычно применяемых требований к такого рода Работам, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и/или дефектов, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока.

9.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

9.4.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчиком Стороны составляют Акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего Акта Стороны вправе привлечь экспертную  организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного в настоящем пункте Акта Заказчик вправе составить соответствующий Акт самостоятельно с привлечением или без привлечения экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

9.5. Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, не позднее чем в течение 5 рабочих дней с момента составления Акта, в котором зафиксированы недостатки и дефекты выполненных работ, если иной срок не согласован Сторонами.

9.6.  Предметом, в отношении которого осуществляется гарантийный ремонт,  является как объект в целом, так и его части. При этом в случае выявления и устранения недостатков и/или дефектов в течение срока, установленного в п.9.2 Договора, указанный срок продлевается однократно на 12 месяцев с момента устранения таких недостатков и/или дефектов в отношении объекта или части объекта соответственно.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика,  находящегося в помещениях, прилегающих к месту проведения Работ. В случае утраты или повреждения имущества Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Заказчику убытки.

10.3. В прилегающих помещениях  запрещено складирование и хранение строительного инвентаря, рабочей одежды и прочего имущества, необходимого для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

10.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

Если отступления в Работах от условий настоящего договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

10.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый календарный день просрочки.

10.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую  настоящий договор, от исполнения своих обязательств.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств  непреодолимой силы, обязана в течение 5(пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4.  Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики  Марий Эл с обязательным соблюдением претензионного порядка.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

14.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

14.3.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчик, Подрядчик) понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.4. На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 14.5 настоящего договора.

14.5. Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством  почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае изменения адресов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 5 календарных дней со дня такого изменения.

15.4. Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота в рамках настоящего договора в порядке, указанном в приложении №3 к данному договору.

15.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

15.6. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.7. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Расчёт стоимости работ»;

- Приложение №3 «Порядок использования электронного документооборота».

16.  адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Краткое наименование организации Юридический адрес Почтовый адрес ИНН ____________ / КПП _____________ ОГРН ______________________________ р\с _________________________________ БАНК_______________________________ БИК ________________________________ к/с __________________________________ Тел/факс _____________________________ Должность руководителя ________________ / Инициалы, Фамилия | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д.21В ИНН 1215099739 / КПП 121501001 ОГРН 1051200000015 р/с 40702810207240004780 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ к/с 30101810200000000837 БИК 042202837 Тел/факс (8362) 46-51-80, 55-62-90 Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ________________ / М.Е. Белоусов |

# Приложение №1

# к Договору подряда

# №_________ от «_____» _____20____г.

# Техническое задание на закупку»

# «Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов

# административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Предмет закупки (полное наименование работ):

# Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов административного здания 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Наименование Заказчика и место выполнения работ:

Заказчик – ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,     
место выполнения работ - г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В.

1. Цель и задачи работ:

1.1.Ремонт кабинетов производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

2. Порядок выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

2.2. Работы должны быть выполнены не позднее 30.04.2021 г.

2.3. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. При  составлении графика необходимо учесть, что ремонт кабинетов осуществляется поочерёдно. Очерёдность определяет Заказчик и сообщает Подрядчику в день заключения договора.

2.4. Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться в нерабочее время Заказчика (рабочее время: понедельник – пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), при этом период выполнения таких работ – не ранее 7 ч 00 мин. и не позднее 21 ч 00 мин.

О времени проведения работ, сопряженных с шумом, Подрядчик уведомляет уполномоченного представителя Заказчика не менее чем за 4 часа до начала работ.

Приложение №1. Ведомость объемов работ и основных материалов.

Приложение №2. Фото дизайна помещений и применяемых материалов.

Приложение № 1 к Техническому заданию

# Ведомость объемов работ и основных материалов

# на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов

# административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт кабинета №104 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 5 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 5 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 8 |  |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |  |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.035 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.33 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.035 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.349 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 100 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 20 |  |
| 23 | Европодвес | шт. | 20 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 8 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 45 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 50 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 8 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 53 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 2 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 0.6758 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.6505 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.6758 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.6758 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску -Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.6758 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.6758 |
| 37 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.05 |
| 38 | Профиль перфорированный угловой | м | 5 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 39 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 40 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 41 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов. Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску. Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 48 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2362 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.349 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.349 |
| 52 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.345 |
| 53 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 54 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 55 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 50 |
| 56 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 57 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2362 |
| 58 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 59 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 60 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 61 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0426 |
| 62 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 23 |
| 63 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 64 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 65 | Запорный кран ф20 | шт. | 1 |
| 66 | Запорный кран ф32 | шт. | 1 |
| 67 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 1 |
| 68 | Регулировочный кран ф32 | шт. | 1 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 73 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.6 |
| 74 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6 |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.6 |
|  | Раздел 2. Ремонт кабинета №105 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.04 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 2 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 2 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 8 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.04 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.08 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.007 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.8 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.08 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.328 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 100 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 20 |
| 23 | Европодвес | шт. | 20 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 8 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 45 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 50 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 8 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 50 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 1 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 0.6521 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.6276 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.6521 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.6276 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.6521 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.6521 |
| 37 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.02 |
| 38 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 39 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 40 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.05 |
| 41 | Профиль перфорированный угловой | м | 5 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2292 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.328 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.328 |
| 55 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 56 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 57 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 58 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 47 |
| 59 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 60 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2292 |
| 61 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 62 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 63 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 64 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0426 |
| 65 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 23 |
| 66 | Снятие кранов запорных |  | 0.02 |
| 67 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 68 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 70 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 71 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 74 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.6 |
| 75 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6 |
| 76 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.6 |
|  | Раздел 3. Кабинет №107 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.1 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.07 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 3 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 3 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.1 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 10 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.4 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.03 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 4 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.499 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 30 |
| 23 | Европодвес | шт. | 30 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 12 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 63 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 79 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 14 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 121 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 3 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски 100 м2 | 100 м2 | 1.1167 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 1.0919 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.1167 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1.0919 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.1167 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.1167 |
| 37 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.09 |
| 38 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.014 |
| 39 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 1.6 |
| 40 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.09 |
| 41 | Профиль перфорированный угловой | м | 9 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.3952 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.5034 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.5034 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.5034 |  |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 72 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.3952 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |  |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.037 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка: 500/80 | секция | 20 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |  |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Замена дверного блока |  |  |
| 73 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 шт. | 0.01 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 77 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение (вид петель и ручки с замком согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | компл. | 1 |
| 78 | Блоки дверные ДГ 21-09 (цвет и вид согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | м2 | 1.89 |
| 79 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO | л | 0.5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 80 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 2.5 |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.5 |
| 82 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.5 |
|  | Раздел 4. Ремонт кабинета №113 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 1 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 1 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.03 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 3 |
| 7 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.04 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1111 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 5 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.06 |
| 18 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 22 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.195 |
| 23 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 63 |
| 24 | Дюбель клиновой | шт. | 18 |
| 25 | Европодвес | шт. | 18 |
| 26 | Направляющие 3,6м | шт. | 5 |
| 27 | Направляющие 1,2м | шт. | 24 |
| 28 | Направляющие 0,6м | шт. | 35 |
| 29 | Уголок пристенный 3м | шт. | 3 |
| 30 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 50 |
|  | Стены |  |  |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х250 мм | шт. | 1 |
| 33 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.4991 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.4991 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.4991 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.4991 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.4991 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.4991 |
|  | Оконные и дверные откосы |  |  |
| 39 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.044 |
| 40 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.044 |
| 41 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.044 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.044 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.044 |
| 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.044 |
| 45 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.044 |
| 46 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.044 |
| 47 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.06 |
| 48 | Профиль перфорированный угловой | м | 6 |
|  | Пол |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.167 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.196 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.196 |
| 52 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 53 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 54 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 28 |
| 55 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 56 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.167 |
| 57 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 58 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 59 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 60 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 61 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0389 |
| 62 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 21 |
| 63 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 64 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 65 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 66 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 67 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.006 |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.006 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 70 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.1 |
| 71 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.1 |
| 72 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.1 |
|  | Раздел 5. Кабинет №210 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.16 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.08 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 4 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 4 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.12 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 12 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.03 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.03 |
| 15 | Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 5 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 18 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж:извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 22 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.5094 |
| 23 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 24 | Дюбель клиновой | шт. | 33 |
| 25 | Европодвес | шт. | 33 |
| 26 | Направляющие 3,6м | шт. | 10 |
| 27 | Направляющие 1,2м | шт. | 70 |
| 28 | Направляющие 0,6м | шт. | 75 |
| 29 | Уголок пристенный 3м | шт. | 10 |
| 30 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 131 |
|  | Стены |  |  |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х300 мм | шт. | 3 |
| 33 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.8247 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.8247 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.8247 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.8247 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.8447 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.8447 |
| 39 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.03 |
| 40 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.005 |
| 41 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.6 |
|  | Оконные и дверные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.16 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 16 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2915 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.5121 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.5121 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 55 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2915 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных 100 кВт | 100 кВт | 0.0481 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 26 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 4 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.008 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 |  |
|  | Прочие работы |  |  |
| 73 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 2.2 |
| 74 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.2 |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.2 |
|  | Раздел 6. Кабинет №212 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.15 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 6 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 6 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.13 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 13 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.08 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 4 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.495 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 30 |
| 23 | Европодвес | шт. | 30 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 10 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 66 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 77 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 14 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 120 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Демонтаж отбойной доски | 100 м2 | 0.024 |
| 30 | Монтаж отбойной доски (сущ.) | 100 м2 | 0.024 |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 3 |
| 33 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 1.1711 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 1.1482 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.1711 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1.1482 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.1711 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.1711 |
| 39 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.11 |
| 40 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.018 |
| 41 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 2 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0745 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0745 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0745 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0745 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0745 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0745 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0745 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0745 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.152 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 15.2 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.404 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.4993 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.4993 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 54 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.404 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.04 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.074 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 40 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.04 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 8 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 4 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 4 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 4 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.4 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.007 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.007 |
|  | Замена дверного блока |  |  |
| 73 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 шт. | 0.01 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 77 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение (вид петель и ручки с замком согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | компл. | 1 |
| 78 | Блок дверной ДГ21-09 (цвет и вид согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | м2 | 1.89 |
| 79 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO | л | 0.5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 80 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2.1 |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.1 |
| 82 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.1 |
|  | Раздел 7. Кабинет №217 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.08 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 2 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 2 |
| 5 | Светильник настенный светодиодный 1200мм*200мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 7 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 8 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 9 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.03 |
| 11 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 12 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 13 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.03 |
| 14 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 16 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.4802 |
| 17 | Очистка потолка от старой краски | 100 м2 | 0.4585 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков - Грунтовка акриловая: CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.4585 |
| 19 | Подготовка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | 100 м2 | 0.4585 |
| 20 | Смесь штукатурная Волма слой | кг | 38.14 |
| 21 | Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см | 100 м | 31.75 |
| 22 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.4585 |
| 23 | Окраска высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.4585 |
| 24 | Латексная краска Caparol Samtex 7 |  |  |
|  | Стены |  |  |
| 25 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.35 |
| 26 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 27 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 2 |
| 28 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 1.5886 |
| 29 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.8982 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен -Грунтовка акриловая: CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.5886 |
| 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен и ниши | 100 м2 | 1.6334 |
| 32 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.6358 |
| 33 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.6358 |
| 34 | Демонтаж люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт. | 0.02 |
| 35 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт. | 0.02 |
| 36 | Прорезка проемов в стенах и перегородках ГКЛ | м2 | 0.4 |
| 37 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.45 |
| 38 | Профиль перфорированный угловой | м | 45 |
| 39 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются | 100 м2 | 0.0518 |
|  | Пол |  |  |
| 40 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2854 |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.537 |
| 42 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.537 |
| 44 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 45 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 46 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 77 |
| 47 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.3084 |
|  | Отопление |  |  |
| 49 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.03 |
| 50 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.1036 |
| 51 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 56 |
| 52 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.03 |
| 53 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 6 |
| 54 | Запорный кран ф20 | шт. | 3 |
| 55 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 3 |
| 56 | Установка кранов воздушных | компл. | 3 |
| 57 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.3 |
| 58 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.008 |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.008 |
| 60 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.12 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 61 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 4.3 |
| 62 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.3 |
| 63 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.3 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Фото №1 – Блок дверной ДГ 21-09 и вид скобяных изделий

Фото №2.  Дизайн кабинетов (отделка и цвет стен, потолка, покрытие полов)

Приложение №2

к Договору подряда

№_____ от «_____» _______________20____г.

Расчёт стоимости выполнения работ по текущему ремонту кабинетов

административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,

расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В.

(Указывается из Заявки участника закупки, с которым заключается договор).

(Локальные сметы рассчитываются отдельно на каждый кабинет)

# Приложение №3 
к Договору подряда

# №____  от «_____» _______________20____г.

Соглашение об использовании электронного документооборота

г. _____________	              «____» ____________ 20___г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего  директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на доверенности №77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и ______________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного договора (заключенных договоров), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем:

- Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и Договора:

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО.

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в электронной форме Сторона 1 и Сторона 2.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

1)	получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2)	позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3)	позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4)	создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

1)	ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

2)	для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»

- Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны направляют и получают подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы (в том числе акты приема-передачи; акты об оказании услуг (выполнении работ), претензии и иные документы, связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота) между Сторонами. При этом Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и являться юридически значимым для Сторон.

- Оператором электронного документооборота по Договору является   ______________________________________________________. Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

- Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

- Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1137), Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

- До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.

- До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления полномочия предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороны обязаны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

- Получение электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с условиями настоящего Соглашения, наличие положительного результата проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждение отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, являются необходимыми и достаточными условиями, позволяющими установить, что электронный документ исходит от стороны, его отправившей.

- Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом собственноручной подписью с проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей по Договору. Дублирование электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

- Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен содержать подписи обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

- Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий электронной подписи, не влечет правовых последствий.

- Электронные документы, подписанные Стороной 2 усиленной квалифицированной электронной подписью и направленные им Стороне 1 в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению Стороной 1, и те документы, которые предусматривают подписание Стороной 1, подлежат, при отсутствии возражений, подписанию Стороной 1 усиленной квалифицированной электронной подписью и направлению им Стороне 2 в сроки, установленные Договором.

- Стороны имеют право в сроки, установленные Договором, заявить свои возражения в отношении указанных в электронных документах данных путем направления через Систему ЭДО оформленного надлежащим образом протокола разногласий. В случае если в сроки, установленные Договором, Сторонами не направлены письменные возражения в отношении полученных документов, то такие документы, в том числе влекущие возникновение денежных обязательств, считаются согласованными Сторонами без разногласий.

- Направление Сторонами по телекоммуникационным каналам связи друг другу документов (пакетов документов) в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого документа, направленного ею другой Стороне через Систему ЭДО.

- Датой выставления Стороной 2 Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата, указанная в документе (пакете документов).

- Датой направления Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде от Стороны 2 Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой получения Стороной 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления файла документа (пакета документов) в электронном виде Стороне 1 Оператором электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой подписания документа (пакета документов) Стороной 1 считается дата получения Стороной 2 подтверждения Оператором ЭДО о подписании и направлении документа (пакета документов) по телекоммуникационным каналам связи.

- Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью и направленных или полученных с использованием Системы ЭДО, а также хранение применявшегося для проверки подлинности электронной подписи сертификата ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения указанных документов.

- В случае возникновения технических неисправностей в автоматизированной системе электронного документооборота, ответственность за работоспособность которой несет одна из Сторон, соответствующая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить другую Сторону о невозможности подписания документов электронной подписью, а также их направления или получения в электронном виде через Систему ЭДО. До устранения технических неисправностей Стороны подписывают и направляют друг другу документы на бумажном носителе в порядке, установленном Договором.

- Сторона обязуется приостановить исполнение направленного другой Стороной документа в электронном виде в случае, если Сторона, направившая документ, в течение одного рабочего дня уведомит Сторону, получившую документ, о необходимости приостановить исполнение направленного электронного документа. Уведомление о приостановлении исполнения документа может быть направлено через Систему ЭДО, а также иным способом, позволяющим подтвердить факт и время получения такого уведомления.

- Участники электронного взаимодействия обязаны использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, выданные аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

- Участники электронного взаимодействия обязаны для создания электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе с использованием ключа проверки электронной подписи, для создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи принимать и использовать в качестве средств электронной подписи сертифицированные лицензионные средства криптографической защиты информации.

- Владелец ключа электронной подписи несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и недопущение использования неуполномоченным лицом принадлежащего ему ключа электронной подписи. Сторона, получившая документ, подписанный электронной подписью, добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Стороны, направившей такой документ, надлежащим лицом, действующим в рамках предоставленных ему полномочий. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сторона не имеет права использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. При возникновении у Стороны оснований полагать, что конфиденциальность ее ключа электронной подписи нарушена, такая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления, другую Сторону об отмене или временном блокировании действия своего ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

- Сторона обязана приостановить электронный документооборот в случаях:

а)	обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного документооборота;

б)	несоблюдения другой Стороной требований к электронному документообороту и обеспечению информационной безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону способом, позволяющим подтвердить факт и время получения уведомления, о приостановлении электронного документооборота.

В уведомлении указываются причина, дата начала и продолжительность срока приостановления электронного документооборота.

На срок приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот на бумажных носителях, порядок которого установлен Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Возобновление электронного документооборота осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого Стороной, которой было инициировано приостановление электронного документооборота, другой Стороне. Электронный документооборот возобновляется в согласованный Сторонами срок.

- Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование Сторонами иных способов изготовления, подписания и направления документов в случае неиспользования ЭДО.

- В случае возникновения между Сторонами спорных ситуаций по вопросам направления, получения или подписания документов в Системе ЭДО такие спорные ситуации должны быть рассмотрены комиссией, формируемой из представителей Сторон с привлечением представителя Оператора электронного документооборота.

Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в рамках работы указанной комиссии, подлежат разрешению в соответствии с Договором.

- Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить ключи квалифицированной электронной подписи, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Стороны в течение (трех) рабочих дней обязаны уведомить друг друга о заключении договора с Оператором ЭДО (смене Оператора ЭДО).

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

- Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться 
от настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за один месяц способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления.

- Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не влечет недействительности электронных документов, направленных и полученных через Систему ЭДО и подписанных квалифицированной электронной подписью до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора, не указанные в настоящем Соглашении, остаются неизмененными и сохраняют свою юридическую силу.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

| Сторона 1: | Сторона 2: |
| --- | --- |
| ___________________ М.Е. Белоусов | __________________ |

Приложение № 1

к Соглашению об использовании

электронного документооборота

Перечень и форматы электронных документов

| № п/п | Наименование электронного документа | Формат электронного документа | Источник формата | Равнозначный документ на бумажном носителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для счетов фактур, выставляемых не позднее 31.12.2019 | Счет-фактура |
| 2. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для актов об оказании услуги, направляемых не позднее 31.12.2019 | Акт об оказании услуги |
| 3. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для счетов-фактур, выставляемых с 01.01.2020 | Счет-фактура |
| 4. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для актов об оказании услуги, направляемых с 01.01.2020 | Акт об оказании услуги |
| 5. | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ____ от ____ | PDF | -- | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ____ от ____ |