УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

_____________Е.Д. Вахитова

«      »  _____________  2017 г.

# Документация по запросу предложений

ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 
С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АСКУЭ)

В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ (4 этап)

г. Йошкар-Ола

2017 г.

# 1.         Общие положения

## Общие сведения

    - ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Республика Марий Эл, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21 (далее — Заказчик) настоящим уведомляет о проведении  открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора (далее - Запрос предложений) с целью заключения договора на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле (4 этап) (далее – Работы).

    - Извещение о проведении Запроса предложений, Документация по Запросу предложений, Проект договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения по Запросу предложений и Документации по Запросу предложений, опубликованы 29.09.2017 г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Официальный сайт).

    - Для справок обращаться:

к начальнику Административно-хозяйственного отдела – Бердинской Людмиле Макаровне, 
тел.: 8(8362) 68-21-36, е-mail: blm@esb.mari.ru;

Запрос предложений  проводится на основании Приказа ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
№ 198 от 14.09.2017 г.

    - Подробные требования к оказываемым услугам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по Запросу предложений). Договор, заключенный по результатам Запроса предложений, должен соответствовать условиям, изложенным в разделе 2. Порядок проведения Запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 5.

1.2       Правовой статус процедур и документов

1.2.1 	Данная процедура Запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2	Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.2 Извещение вместе с настоящей Документацией по Запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3	Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Однако, Участники вправе вносить изменения в свои Предложения до даты и времени окончания подачи предложений.

1.2.4	Если по результатам данной процедуры заключается договор, то в нем фиксируются все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5	При определении условий договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Извещение о проведении Запроса предложений и настоящая Документация по Запросу         предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

b) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

1.2.6	Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом предложений.

1.2.7 	Во всем, что не урегулировано документацией по Запросу предложений, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1.3	Обжалование

1.3.1  	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого Запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками Запроса предложений своих обязательств в связи с проведением открытого Запроса предложений и участием в нем, могут решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 	Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или действие/бездействие Заказчика в связи с данным запросом предложений, направив претензию в Центральный закупочный орган Заказчика.

1.4	Прочие положения

1.4.1	Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса предложений.

1.4.2	Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в Запросе предложений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по Запросу предложений.

2.        Задание на выполнение работ

2.1.      Общие требования:

2.1.1   Участвовать в данной процедуре Запроса предложений могут только Участники Закупки, которые являются субъектами малого или среднего предпринимательства.

2.1.2   Предмет Договора: создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле (4 этап).

2.1.3   Срок выполнения работ: указывается из заявки Участника, с которым заключается договор по результатам данной закупки (но не может превышать 88 дней с даты подписания договора).

2.1.4    Место выполнения работ: г. Йошкар-Ола.

2.1.5    Начальная (максимальная) цена договора – 8 118 442,50 руб., без учета НДС.

2.1.6  Начальная (максимальная) цена единицы работы (единица работы - усл. ед) соответствует начальной (максимальной) цене договора.

2.1.7  Объем работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле (4 этап) (Приложение №2 к Проекту договора).

2.1.8. Назначение  и цели создания АСКУЭ, требования к АСКУЭ приведены в Техническом задании (Приложение №2 к Проекту договора).

2.2.    	Требования  к работам:

2.2.1	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться действующими в РФ правилами и нормами, в том числе:

- ГОСТ 34.603-92 - «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.003-90 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные системы»;

- ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок 7 издание»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- РД 50-34.698-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

- «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170,

- «ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ПП РФ 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

- ПП РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

2.3    Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение Предложения на участие в запросе предложений):

    - Участие в данной процедуре закупки возможно только при условии предоставления Участником Заказчику обеспечения Предложения в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора, а именно 162 368,85 руб.

    - При этом такое обеспечение может предоставляться Участником по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в пункте 2.3.4 данной документации, или путем предоставления банковской гарантии.

    - Обеспечение Предложения на участие в запросе предложений в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет Заказчика по нижеуказанным реквизитам, не позднее окончания срока подачи Предложений на участие в запросе предложений, указанного в п. 3.7.2, с предоставлением в составе Предложения на участие в запросе предложений документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств по обеспечению Предложения Участника закупки.

    - Реквизиты для перечисления обеспечения Предложения:

| Получатель: | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |
| --- | --- |
| ИНН/КПП | 1215099739 / 121501001 |
| Р/сч.: | 40702810600930000516 |
| Банк: | АО «СМП БАНК», г. Москва |
| БИК банка: | 044525503 |
| К/сч.: | 30101810545250000503 |

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Предложения на участие в закупке на счет, указанный в документации о такой закупке, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, Предложению которого присвоен первый номер,  в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, Предложению которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

а) сумму банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом Заказчику в случаях, указанных в пункте 2.3.7 данной документации;

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

в) срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее чем 7 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.

Возврат банковской гарантии в случае отмены закупки, отклонения Предложения участника, отзыва Предложения до окончания срока подачи Предложений или получения Предложения на участие после окончания срока подачи заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

    - Обеспечение Предложения на участие в запросе предложений удерживается (осуществляется взыскание по банковской гарантии) в следующем случае:

а) при уклонении победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, от заключения договора.

б) изменения или отзыва Участником Предложения после истечения срока предоставления Предложения (за исключением случаев, когда возможность изменения Предложения предусмотрена настоящей Документацией).

При наступлении какого-либо из вышеуказанных случаев Заказчик уведомляет Участника запроса предложений об удержании обеспечения Предложения на участие в запросе предложений (осуществления взыскания по банковской гарантии).

    - Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

3.	Порядок проведения Запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

3.1	Общий порядок проведения Запроса предложений

3.1.1	Запрос предложений проводится в следующем порядке:

a) Публикация Извещения о проведении Запроса предложений (подраздел 3.2);

b) Публикация Документации по Запросу предложений (подраздел 3.3);

c) Публикация Проекта договора в порядке, указанном в п. 1.1.2.;

d) Порядок предоставления Документации по Запросу предложений (подраздел 3.4);

e) Подготовка Участниками своих Предложений (подраздел 3.5), разъяснение Заказчиком Документации по Запросу предложений  (при необходимости), внесение изменений в Документацию по Запросу предложений (при необходимости), продление сроков проведения Запроса предложений (при необходимости),  отказ от проведения Запроса предложений (при необходимости);

f)  Подача Предложений и их прием (подраздел 3.7);

g) Рассмотрение поступивших на процедуру Предложений (подраздел 3.8);

h) Сопоставление и оценка поступивших Предложений (подраздел 3.9);

i)  Определение Победителя или признание Запроса предложений несостоявшимся (подраздел 3.10);

j)  Формирование Протокола по итогам Запроса предложений (подраздел 3.10);

k) Подписание договора (подраздел 3.11).

3.2	Публикация Извещения о проведении Запроса предложений

3.2.1	Извещение о проведении Запроса предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.2.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.3	Публикация Документации по Запросу предложений

3.3.1	Документация по Запросу предложений опубликована в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.3.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.4	Порядок предоставления Документации по Запросу предложений Участникам закупки

3.4.1	Участники закупки могут самостоятельно получить Документацию по Запросу предложений с Официального сайта в период ее размещения на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5	Подготовка Предложений

3.5.1	Общие требования к Предложению

3.5.1.1	Участник должен подготовить Предложение, включающее:

a) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу предложений (подраздел 5.1);

b) Коммерческое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу предложений (подраздел 5.2);

c) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по Запросу предложений (подраздел 3.6.2.1).

3.5.2	Требования к сроку действия Предложения

3.5.2.1	 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 3.7.2).

3.5.3	Требования к языку Предложений

3.5.3.1	 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего.

3.5.3.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

3.5.3.3	 Заказчик вправе не рассматривать документы не переведенные на русский язык.

3.5.4	Начальная (максимальная) цена

3.5.4.1 В соответствии с Извещением о проведении Запроса предложений, начальная (максимальная) цена формируется на основании раздела 2.

3.5.5    Требования к валюте Предложений

3.5.5.1	Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях, за исключением нижеследующего.

3.5.5.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

3.5.6	Разъяснение положений Документации по Запросу предложений

3.5.6.1	Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по Запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица Участника. Датой начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений настоящей Документации является день, следующий за днем публикации Извещения о проведении Запроса предложений на Официальном сайте (предоставление разъяснений с 02.10.17 г. по 06.10.17 г.).

3.5.6.2	Разъяснения Документации по Запросу предложений размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня предоставления разъяснений Участнику.

3.5.7	Внесение изменений в Документацию по Запросу предложений

3.5.7.1 Заказчик вправе внести изменения в извещение и настоящую Документацию по Запросу предложений.

3.5.7.2	Изменения, вносимые в извещение и настоящую Документацию по Запросу предложений, размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня принятия решения о внесении изменений.

3.5.8	Продление срока окончания приема Предложений

3.5.8.1	При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, путём внесения изменений в извещение и документацию по Запросу предложений.

3.5.8.2	Сведения о продлении срока окончания приёма Предложений размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня принятия решения о продлении срока окончания приёма Предложений.

3.5.8.3	Заказчик также вправе попросить Участников Запроса предложений продлить срок действия Предложений. Участник Запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Заказчика о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий и Предложение такого Участника Запроса предложений действует в течение первоначально установленного срока.

3.5.9	Отказ от проведения Запроса предложений

3.5.9.1	Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся  никакой ответственности перед Участниками Запроса предложений, только в случае изменения существенных условий данной закупки.

3.5.9.2 Отказ от проведения Запроса предложений публикуется на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня принятия решения об отказе от проведения Запроса предложений.

3.6	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.6.1	Требования к Участникам

3.6.1.1	Участвовать в данной процедуре Запроса предложений могут только Участники закупки, которые являются субъектами малого или среднего предпринимательства,  способные на законных основаниях выполнить необходимые работы.

3.6.1.2	 Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

a) Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;

b) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность и положительную репутацию;

c) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

d) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

e) Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 05.04.2013 г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6.2	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям

3.6.2.1	В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

a) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);

b) заверенную копию свидетельства о постановке Участника на учет в налоговом органе;

c) заверенную копию справки (или оригинал) об исполнении Участником обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты публикации извещения о проведении данной закупки; В случае если данная справка получена до 09.04.2017 года, то она должна соответствовать приказу ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@ (код по КНД 1120101);

d) заверенную копию выписки (или оригинал) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП - для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 3 месяца до даты публикации извещения о проведении данной закупки;

e) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата либо уведомление из Статрегистра Росстата, полученное из баз данных органа государственной статистики;

f) заверенную копию Устава в действующей редакции для юридических лиц;

g) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки, или декларация соответствия участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации (далее – декларация), по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. №1352, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем  или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

h) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего договора по результатам Запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

i) копия налоговой декларации / бухгалтерского баланса вместе с отчетами о финансовых результатах на последнюю отчётную дату, заверенные печатью Участника (в  случае наличия печати);

j) анкету по установленной в настоящей Документации по Запросу предложений форме — Анкета Участника (форма 5);

k) оригинал(ы) документа(ов), подтверждающие факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения Предложения или оригинал банковской гарантии;

l) декларацию в произвольной форме о соответствии требованиям подпунктов d, e пункта 3.6.1.2;

m) оригинал документа, подтверждающий обеспечение Предложения.

3.6.2.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению. Также в составе Предложения Участник прилагает проект договора  с заполненными приложениями.

3.6.2.3	Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Прилагаемые копии документов заверяются законным или уполномоченным представителем участника закупки. В случае подписи и (или) заверения копии документа уполномоченным представителем, копия доверенности прикладывается к Предложению.

3.6.2.4  Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника (при её наличии).

3.6.2.5 Требования пункта 3.6.2.3 не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

3.6.2.6	Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.6.2.7	В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию.

3.6.3.   Условия участия коллективных Участников

3.6.3.1	Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного Участника, рассматриваются в качестве коллективного Участника. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного Участника, предусмотрены настоящим подразделом.

3.6.3.2	Лица, выступающие на стороне одного Участника, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

a) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

b) в соглашении  должны  быть  четко  определены  права и обязанности членов коллективного Участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

c) в соглашении  должно  быть  приведено  четкое  распределение  объемов,  стоимости  и сроков оказания услуг между членами коллективного Участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что оказание услуг, требующих специальной правоспособности (к примеру, наличие лицензии), осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного Участника и обладающими необходимой правоспособностью;

d) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного Участника;

е) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного Участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного Участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

f) соглашением должно быть предусмотрено, что договор по результатом закупки заключается с лидером согласно условиям документации о закупке.

3.6.3.3	Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника, представляется в составе Предложения. Также Предложение должно включать сведения о распределении объемов оказания услуг внутри коллективного Участника в произвольной форме. При подаче Предложения коллективным Участником документы, указанные в подпунктах a - l пункта 3.6.2.1, необходимо предоставить в отношении каждого члена коллективного Участника.

3.6.3.4	Каждый член коллективного Участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к Участникам в части общей гражданской правоспособности, а также обладать специальной правоспособностью, которая требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения переданного ему объема оказания услуг согласно распределению объемов оказания услуг между членами коллективного Участника, указанному в соглашении.

3.6.3.5 В случае  несоответствия  какого-либо  из  заявленных членов коллективного Участника требованиям настоящей документации, Предложение такого коллективного Участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.

3.6.3.6	Предложение подается лидером коллективного Участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника.

3.6.3.7	Член коллективного Участника не вправе подавать самостоятельное Предложение на участие в закупке или входить в состав других коллективных Участников, подавших Предложение на участие в данной закупке.

3.6.3.8	Коллективный Участник отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, а договор с ним не подлежит подписанию, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

3.7	Подача Предложений и их прием

3.7.1	Датой начала срока подачи Предложений на участие в Запросе предложений является день, следующий за днем публикации Извещения о проведении Запроса предложений на Официальном сайте – 29.09.2017. Предложения необходимо подавать на бумажном носителе.

3.7.2	Заказчик принимает Предложения до 06.10.2017 17:00 по московскому времени. Время приема Предложений в соответствии с графиком работы Заказчика: понедельник-пятница, 8.00 ч. – 12.00 ч., 13.00 ч. – 17.00 ч., Предложения необходимо подавать по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21, в приемную. В случае подачи Предложения в непрозрачной упаковке на ней должна быть указана надпись «Заявка на участие в запросе предложений № _____________(указать номер извещения данной закупки на официальном сайте и ее наименование)».

Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания.

3.8	Рассмотрение поступивших на процедуру Предложений

3.8.1 	Заказчик проводит процедуру рассмотрения Предложений по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Й. Кырли, д.21,  09.10.2017 г. в  09.00 по московскому времени.

3.8.2	В ходе рассмотрения Предложений Закупочная комиссия рассматривает каждое Предложение и ведет соответствующий протокол, в котором отражается следующая  информация:

a)	наименование и адрес Участника Запроса предложений;

b)	наименование и объём услуг, сроки исполнения договора и цена Предложений;

c)	иные сведения, которые Закупочная комиссия считает нужным огласить.

3.8.3	Указанный в пункте 3.8.2 протокол, составляемый в ходе рассмотрения Предложений, размещается Заказчиком на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3.9	Оценка Предложений

3.9.1	Общие положения

3.9.1.1	 Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией с учетом мнения экспертов, специалистов (в случае их привлечения).

3.9.1.2	 Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 3.9.2) и оценочную стадию (пункт 3.9.3).

3.9.2	Отборочная стадия

3.9.2.1	 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по Запросу предложений по существу;

b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по Запросу предложений, в том числе отсутствие Участника в Реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

c) соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Документации по Запросу предложений.

3.9.2.2	 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить в письменной форме, направив соответствующее письмо в адрес Участника, разъяснения положений поданного Предложения. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

3.9.2.3	 При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения.

3.9.2.4 По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия отклоняет Предложения, которые:

a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по Запросу предложений;

b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по Запросу предложений;

c) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по Запросу предложений;

3.9.3	Оценочная стадия

3.9.3.1	 В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения,  исходя из следующих критериев:

| № | Наименование критерия | Весомость критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. без НДС | 0,2 |
| 2 | Срок выполнения работ (не более 88 дней с даты подписания договора) | 0,1 |
| 3 | Наличие у Участника офиса* на территории г. Йошкар-Олы | 0,1 |
| 4 | Наличие у Участника статуса официального дилера завода-изготовителя приборов учета, планируемых к использованию в АСКУЭ, на территории Республики Марий Эл | 0,2 |
| 5 | Наличие у Участника не менее 7 работников, имеющих не ниже 3 группы допуска по электробезопасности, местом работы которых является офис, филиал, представительство или иное обособленное подразделение Участника закупки, расположенное в г.Йошкар-Оле | 0,2 |
| 6 | Наличие у Участника опыта выполнения работ по созданию АСКУЭ на розничном рынке электроэнергии в г. Йошкар-Оле | 0,2 |

*- под офисом также понимается наличие филиала, представительства, обособленного подразделения или местонахождения Участника на территории г. Йошкар-Олы.

3.9.3.2	Порядок оценки Предложений:

Рейтинг Предложений на участие в данной закупке представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом их весомости. Рейтинг Предложения  i-го Участника определяется по формуле:

Ri =БЦi  * VЦ + БСВi * VСВ+ БОi  * VО+ БОДi  * VОД + БРi * VР+ БПОi * VПО,

i – порядковый номер Предложения Участника, допущенного к оценке;

Ri – рейтинг Предложения i-го Участника;

БЦi  – оценка (балл)  Предложения i-го Участника по критерию № 1;

БСВi  – оценка (балл) Предложений i-го Участника по критерию № 2;

БОi  – оценка (балл) Предложения i-го Участника по критерию № 3;

БОДi – оценка (балл) Предложения i-го Участника по критерию № 4;

БРi – оценка (балл) Предложения i-го Участника по критерию № 5;

БОСi – оценка (балл) Предложения i-го Участника по критерию № 6;

VЦ – весомость критерия №1;

VСВ – весомость критерия №2;

VО – весомость критерия №3;

VОД – весомость критерия №4;

VР – весомость критерия №5;

VОС – весомость критерия №6;

Количество слагаемых в формуле определяется набором критериев, используемых для оценки заявок  Участников и указанных в настоящей Документации.

а) Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 оценка и сопоставление Предложений по критерию № 1, которые содержат предложения о выполнении работ российскими лицами, производятся по указанной в Предложении цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в поданном Предложении.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

- в Предложении отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, российскими лицами;

- в Предложении отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, иностранными лицами;

- в Предложении Участника, с которым заключается договор на выполнении работ, являющихся предметом закупки, содержится информация о выполнении работ российскими и иностранными лицами; при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником работ (Для целей установления соотношения цены предлагаемых к выполнению работ российскими и иностранными лицами в данном случае цена единицы работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора)

Участник подлежит отнесению к российским или иностранным лицам на основании  документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

При оценке Предложений по критерию № 1 члены Закупочной комиссии присваивают каждому Предложению баллы от 1 до n, где n – целое число (равное количеству Участников, Предложения которых допущены на участие в закупке). Наименьший балл – 1 присваивается Предложению с наибольшей ценой договора (без НДС, с учетом предоставленного приоритета). Наибольшее количество баллов подлежит присвоению Предложению с наименьшей ценой договора (без НДС, с учетом предоставленного приоритета). Присвоение баллов в виде дробных чисел не допускается.

б) При оценке Предложений по критерию № 2 баллы присваиваются в следующем порядке:

если в Предложении указан срок выполнения работ от 1 до 30 дней Предложению присваивается 3 балла; от 31 до 59 дней – 2 балла, от 60-88 дней – 1 балл.

При этом Участник должен указать срок выполнения работ в виде определенного числа дней, без слов «не менее», «не более» и т.п. В случае, если срок выполнения работ указан с применением слов «не менее», «не более» или иным образом, без указания определенного числа дней выполнения работ, Предложению подлежит присвоение 0 баллов.

в) При оценке Предложений по критерию № 3 Предложению присваивается 3 балла в случае соответствия    Участника указанному критерию.

В целях подтверждения соответствия названному критерию Участнику необходимо представить в составе Предложения заверенные им копии (или оригиналы) документов, подтверждающих наличие офиса у Участника на территории г. Йошкар-Олы (к примеру, договор аренды или купли-продажи помещения; для подтверждения наличия филиала или представительства – учредительные документы).

В отсутствие подтверждающих документов или несоответствия Участника критерию № 3 Предложению присваивается 0 баллов.

г) При оценке заявок по критерию № 4 Предложению присваивается 2 балла в случае соответствия    Участника указанному критерию. В целях подтверждения соответствия названному критерию Участнику необходимо представить в составе Предложения заверенные им копии (или оригиналы) документов, подтверждающих наличие статуса официального дилера завода-изготовителя приборов учета, планируемых к использованию в АСКУЭ, на территории Республики Марий Эл.

В отсутствие подтверждающих документов или несоответствия Участника критерию № 4 Предложению присваивается 0 баллов.

д) При оценке заявок по критерию № 5 Предложению присваивается 5 баллов в случае соответствия Участника указанному критерию. В целях подтверждения соответствия названному критерию Участнику необходимо представить в составе Предложения заверенные им копии трудовых договоров, из которых возможно идентифицировать Фамилию, И.О. работника и информацию о месте его работы, с указанием адреса. Иная информация, в том числе заработная плата, персональные данные работника, может быть представлена в обезличенном виде.

В отсутствие подтверждающих документов или несоответствия Участника критерию № 5 Предложению присваивается 0 баллов.

е) При оценке заявок по критерию № 6 Предложению присваивается 2 балла в случае соответствия Участника указанному критерию. В целях подтверждения соответствия названному критерию Участнику необходимо представить в составе Предложения заверенные им копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки указанному критерию (например, копии договоров на создание системы АСКУЭ).

В отсутствие подтверждающих документов или несоответствия Участника критерию № 6 Предложению присваивается 0 баллов.

Итоговые обобщенные оценки вычисляются ответственным секретарем Закупочной комиссии. Для определения обобщенной оценки по каждому критерию определяется средний балл, путем деления суммы баллов на число оценщиков.

Итоговые обобщенные оценки отражаются в Отчете по оценке Предложений.

Наилучшим признается Предложение, набравшее наибольший итоговый рейтинг. В случае, если у двух и более Предложений будет одинаковый рейтинг, наилучшим признаётся Предложение, поданное ранее.

3.10	Определение Победителя

3.10.1	Закупочная комиссия на своем заседании, которое будет проходить по адресу: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 21, 09.10.2017 г. в 09.00 по московскому времени принимает решение  либо по определению Победителя и заключении договора (пункт 1.2.4), либо о признании Запроса предложений несостоявшимся, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

3.10.2	По результатам заседания Закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка Заявок и определение Победителя Запроса предложений, оформляется протокол заседания комиссии. В нем указываются члены комиссии, принявшие участие в заседании, перечисляются Участники Запроса предложений, Предложения которых были рассмотрены и допущены до дальнейшего участия, установленное комиссией ранжирование заявок и называется Победитель запроса предложений. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3.11	Подписание договора

3.11.1	Договор по результатам проведенной процедуры закупки заключается в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.4 настоящей документации по Запросу предложений.

3.11.2  Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и Документации. Если Победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора, заказчик заключает договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

3.11.3 Договор заключается в порядке, установленном в Положении о закупках Заказчика.

4.         Проект договора.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

# НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АСКУЭ)

# В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ (4 ЭТАП)

г. Йошкар-Ола	                                                                                 		«_____» _________ 2017 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерины Динаровны, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 13/08 от 01.08.2012 г. и Доверенности № 1-2396 от 29.08.2017 г. и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в многоквартирном жилом фонде г. Йошкар-Олы (далее – работы) в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2017-2019 год «Создание автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии  (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Наименование, содержание, порядок выполнения работ по Договору приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в многоквартирных домах (далее – МКД), указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору и в соответствии с Техническим заданием, которое является Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ: (указывается из заявки участника закупки, с которым заключается договор)

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Разработать модель системы АСКУЭ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

2.1.2. Выполнить работы по предпроектному обследованию;

2.1.3. Разработать Технический проект в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

2.1.4.  Выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием, которое является Приложением № 2 к настоящему Договору и с надлежащим качеством, соответствующим действующим стандартам на данные виды работ, на своем оборудовании, своими инструментами и материалами и в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.1.5. Обеспечить получение своими силами и средствами всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения работ по договору в соответствии с требованиями действующего законодательства

2.1.6. Выполнять работы с соблюдением норм и правил, техник безопасности, регламентирующих виды работ по Договору. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, противопожарных требований, не создавая опасные условия, как для себя, так и для третьих лиц.

Подрядчик несёт материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику и третьим лицам, вызванный действиями персонала Подрядчика, в т.ч. соисполнителями, при выполнении работ по Договору;

2.1.7. Обеспечить наличие необходимых для выполнения работ по Договору оборудования и материально-технических средств, их соответствие стандартам, техническим условиям, проектной документации, гарантировать качество  выполняемых работ, а также и наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, необходимых для выполнения работ по Договору;

2.1.8. Своевременно и за свой счет устранить все дефекты/недостатки, выявленные в процессе выполнения работ, их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, указанный в п.3.7 настоящего Договора;

2.1.9. Назначить своего уполномоченного представителя для контроля выполнения работ и решения организационных и технических вопросов;

2.1.10. Осуществить монтаж АСКУЭ и провести пусконаладочные работы.

2.1.11. После завершения монтажных работ на объекте – МКД АСКУЭ Подрядчик обязан в течении 3 (Трех) календарных дней направить в адрес Заказчика Акт установки (замены) и ввода в эксплуатацию средств учета электроэнергии (приложение № 6 и 7) по каждому прибору учета.

2.1.12. После выполнения работ, указанных в п.2.1.11, Подрядчик обязуется направить Акт о приемке в опытную эксплуатацию Заказчику с указанием адреса объекта – МКД АСКУЭ.

2.1.13. По истечении срока проведения опытной эксплуатации Подрядчик направляет в адрес Заказчика акт о завершении опытной эксплуатации, а в случае обнаружения недостатков, выявленных в процессе проведения опытной эксплуатации, до полного их устранения.

2.1.14. Подрядчик обязуется осуществлять техническую поддержку, настройку и сопровождение в части эксплуатации программного обеспечения, используемого Заказчиком в рамках создания системы. Представитель подрядчика, осуществляющий техническую поддержку Заказчика по вопросам, связанным с программным обеспечением АСКУЭ, должен находиться на территории г. Йошкар-Ола с начала опытной эксплуатации АСКУЭ до подписания акта о приемке выполненных работ.

2.1.15. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.16. Подрядчик обязуется немедленно предупредить Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении любых обстоятельств, которые влияют на качество выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

2.1.17. Подрядчик обязуется по окончании работ передать их результат Заказчику, а также передать информацию, необходимую последнему для эксплуатации и иного использования результата работ. При сдаче результата выполненных работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о дополнительных и особых требованиях, необходимых для эффективной и безопасной эксплуатации, а также о возможных для Заказчика, последствиях нарушения соответствующих требований.

2.1.18. Подрядчик обязан устранить замечания, указанные Заказчиком в акте о приемке выполненных работ или ином  документе.

## 2.2. Подрядчик имеет право:

## 2.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации, что не даст Подрядчику возможности продолжать исполнение обязательств, Подрядчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

## 2.2.2. Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за исполнение обязательств по Договору и действия третьих лиц. При этом третьи лица должны соответствовать требованиям, установленным  действующим законодательством и настоящим Договором  для  Подрядчика.

2.3. Заказчик обязуется:

## Оплачивать работы Подрядчика в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

## Передавать Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, содержащую данные о количестве, месте проведения, сроках выполнения работ, связанных с предметом Договора.

- После получения от Подрядчика акта о завершении опытной эксплуатации по объекту – МКД АСКУЭ, Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан принять результаты работ и подписать акт о приёмке выполненных работ по форме Приложения 
№ 4 к настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 4 «Порядок сдачи результатов работ» настоящего Договора. При обнаружении отступления от условий Договора, ухудшающего результат Работ, или иных выявленных недостатков Работ немедленно заявить об этом Подрядчику.

## Назначить приказом ответственного исполнителя Заказчика для организации приемки работ.

## Рассматривать и подписывать акт о приемке выполненных работ по настоящему Договору. При наличии замечаний Заказчик указывает их в акте о приемке выполненных работ или ином  документе, который подлежит направлению Подрядчику.

## Назначить своего Представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора.

## Выдать Подрядчику доверенность на право осуществлять работы по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета от имени Заказчика. Доверенность на сотрудников Подрядчика, либо третьих лиц, действующих в рамках Договора, заключенного Подрядчиком с третьими лицами, осуществляющими работы по Договору, оформляется и передается Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика.

## 2.4. Заказчик имеет право:

## 2.4.1. На получение от Подрядчика отчетов, материалов и документов по запросу Заказчика в соответствии с настоящим Договором.

## 2.4.2. Требовать устранения недостатков, выявленных в процессе  монтажа, опытной эксплуатации АСКУЭ и в течение гарантийного срока  производственной эксплуатации.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Подрядчик обязан выполнять предусмотренные пунктом 1.1 работы в соответствии с настоящим Договором, определяющим объем, содержание работ и другими предъявляемыми к ним требованиями.  Перечень работ согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.

- Подрядчик обязан учитывать полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ. Результатом работ, передаваемым Заказчику, является готовый к эксплуатации объект - МКД АСКУЭ с удаленным сбором данных, в установленном порядке прошедший приемочные испытания и переданный Заказчику в эксплуатацию.

- При успешном завершении опытной эксплуатации формируется Комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика, которая проводит анализ результатов опытной эксплуатации и при отсутствии замечаний  принимает решение о вводе АСКУЭ в эксплуатацию с оформлением акта о приемке выполненных работ согласно Приложению № 4. АСКУЭ считается введенной в эксплуатацию с даты подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, а если акт подписания с разногласиями, то  с даты урегулирования сторонами всех разногласий.

- В случае наличия недостатков в результатах работы, выявления несоответствия результатов работы требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Договора и технической документации в акте о приемке выполненных работ или ином документе, который подлежит направлению Подрядчику, приводится полный перечень выявленных недостатков и устанавливается срок их устранения.

- Подрядчик гарантирует своевременное и за свой счет устранение недостатков работ, выявленных в процессе исполнения обязательств по Договору.

- На результат работ устанавливается гарантийный срок 24 (Двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта о приёмке выполненных работ. На приборы учета устанавливается гарантийный срок заводом-изготовителем (указывается из заявки участника закупки, с которым заключается договор).

- ПОРЯДОК СДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

- Сдача-приемка выполненных работ производится по каждому объекту - МКД АСКУЭ. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчиком, осмотреть и принять выполненные Подрядчиком работы, о чем Сторонами составляется и подписывается акт о приёмке выполненных работ согласно форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Заказчик производит приемку выполненных работ на месте (объекте) выполнения этих работ.

- При обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат работ, или иных недостатков в работе Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Подрядчика. Если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения акта о завершении опытной эксплуатации Заказчик не выставит свои возражения, работы считаются принятыми. Если Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного Сторонами, после чего повторно сдать результат работ Заказчику. Если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками выполненных работ, Сторонами формируется комиссия, состоящая из представителей Сторон настоящего Договора, которая составляет акт, отражающий недостатки выполненных работ, причину их возникновения, сроки и условия их устранения. В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, являющаяся инициатором ее проведения. В случае выявления в результате экспертизы недостатков в выполнении работ по вине Подрядчика, последний компенсирует расходы экспертной организации на проведение экспертизы.

- На результат работ устанавливается гарантийный срок 24 (Двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта о приемке выполненных работ. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ по вине Подрядчика в течение гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Подрядчика. Последний обязуется безвозмездно устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками выполненных работ, Сторонами формируется комиссия, состоящая из представителей Сторон настоящего Договора, которая устанавливает недостатки выполненных работ и причину их возникновения. В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, являющаяся инициатором ее проведения. В случае выявления в результате экспертизы недостатков в выполнении работ по вине Подрядчика, последний компенсирует расходы экспертной организации на проведение экспертизы.

- По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________ руб. _____ коп.(__________________________________________________) рубля _________ копейки, в том числе НДС / без НДС. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

- В стоимость работ включены все накладные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору.

- Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком поэтапно:

5.3.1. 70% (семьдесят процентов) стоимости Договора производится в течение 3-х рабочих дней после подписания Заказчиком настоящего Договора;

5.3.2. 30% (тридцать процентов) стоимости Договора производится в течение 10-ти календарных дней после подписания Заказчиком по форме Приложения № 8 акта о приемке выполненных работ.

Оплата осуществляется в рублях РФ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

- Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Стороны констатируют, что в рамках настоящего договора возникают отношения, связанные с обработкой персональных данных (имя, фамилия, отчество физических лиц, адрес и пр.), осуществляемой юридическими лицами, физическими лицами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

- Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, в соответствии с Соглашением об обеспечении безопасности персональных данных (Приложение № 5).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

- Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом Республики Марий Эл.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Настоящий договор вступает в силу, а Подрядчик и Заказчик считаются принявшими на себя обязательства по настоящему договору с даты подписания настоящего договора уполномоченными представителями Сторон.

- Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения Договора

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Лица, подписавшие настоящий договор, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все необходимые для этого права.

- Все изменения к настоящему договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений, которые с момента подписания становятся неотъемлемой его частью.

- Заказчик оставляет за собой право внести изменения в список многоквартирных домов, установленный Приложением № 3 к настоящему  Договору.

- Настоящий договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные для его исполнения, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения настоящего договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия настоящего договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки.

- Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1. Перечень работ.

- Приложение № 2. Техническое задание.

- Приложение № 3. Перечень объектов АСКУЭ.

- Приложение № 4. Акт о приёмке выполненных работ на объекте МКД.

- Приложение № 4.1. Акт передачи оборудования.

- Приложение № 5. Соглашение об обеспечении безопасности персональных данных

- Приложение № 6 Акт установки (замены) и ввода в эксплуатацию средств учета электроэнергии

- Приложение № 7 Акт установки (замены) и ввода в эксплуатацию средств учета электроэнергии (по 0,4кВ)

- Приложение № 8. Акт о приёмке выполненных работ.

12.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Адрес: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли,21 ИНН/КПП 1215099739/121550001 ОГРН 1051200000015 Р/счет 407 02 810 6 0093 0000516 в АО «СМП БАНК» г. Москва БИК 044525503 Кор/счет 301 01 810 5 4525 0000503. | Подрядчик: |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| ____________________ Е.Д. Вахитова |  | __________________ / _______________ / |

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	            _________________ / ________________ /

Приложение № 1

к Договору подряда № ____________от « ___» ________ 2017 г.

Перечень работ

| N п/п | Наименование этапа работ со стороны Исполнителя |
| --- | --- |
| 1. | Проведение предпроектного обследования объектов |
| 1.1. | Обследование точек электроустановок потребителей для выбора мест установки ПУ и выбора, разработки технических решений по организации передачи данных |
| 1.2. | Обследование ВРУ, щитовых и т.д. для определения технического решения по установке ОДПУ (номиналы ТТ, автоматических выключателей) |
| 1.3. | Определение места и технического решения по установке УСПД |
| 1.4. | Определение Качества GSM-сигнала для гарантированной передачи данных в ИВК |
| 2. | Разработка технического проекта. В нем должно быть отражено: |
| 2.1. | Цели создания системы и решаемые задачи |
| 2.2. | Выбранные технологические подходы для реализации проекта |
| 2.3. | Перечень объектов учета |
| 2.4. | Технические решения, применяемые для построения ИТ-архитектуры системы учета электроэнергии |
| 2.5. | Базовый календарный план выполнения проекта |
| 2.6. | Базовый график отключений электроэнергии |
| 2.7. | Описание процедур выполнения монтажных и пусконаладочных работ, процедур контроля качества |
| 3. | Поставка оборудования и материалов |
| 3.1. | Формируется спецификация оборудования |
| 3.2. | Производится комплектация оборудования и материалов |
| 3.3. | Осуществляется формирование необходимого оборудования на складах подрядчика |
| 3.4. | Производится контроль работоспособности поставляемого оборудования |
| 3.5. | Поставка оборудования и материалов производится в полном объеме согласно утвержденному Заказчиком техническому проекту |
| 4. | Выполнение работ |
| 4.1. | Монтаж ПУ, оборудования передачи данных, присоединение кабелей питания и кабелей антенн |
| 4.2. | Прокладка необходимых вторичных цепей и замена коммутационного оборудования |
| 4.3. | Ввод приборов учета в эксплуатацию с составлением соответствующего акта |
| 5. | Выполнение пусконаладочных работ |
| 5.1. | Проверка и испытания смонтированного основного и вспомогательного оборудования |
| 5.2. | Конфигурирование счетчиков электроэнергии |
| 5.3. | Настройка и конфигурирование ИВКЭ |
| 5.4. | Настройка и конфигурирование каналообразующей аппаратуры |
| 5.5. | Проверка функционирования каналов связи |
| 5.6. | Организация передачи полного объема данных со смонтированного оборудования в ИВКЭ |
| 5.7. | Обеспечение обмена данными с ИВК. Обеспечение доступа программно-технического комплекса для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии |
| 5.8. | Согласование с Заказчиком программы испытаний |
| 6. | Проведение предварительных испытаний по разработанной программе |
| 6.2. | Согласование с Заказчиком программы опытной эксплуатации и передачи системы в опытную эксплуатацию |
| 6.3. | Загрузка информации в базу данных ИВК, проверка процедур ее заполнения, обмена и передачи данных по каналу связи обеспечение доступа программно-технического комплекса для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии |
| 6.4. | Комплексная наладка элементов всей системы, отладка их взаимодействия с программным обеспечением |
| 6.5. | Проведение предварительных испытаний по разработанным подрядчиком и согласованным Заказчиком программе и методике испытаний |
| 6.6. | Оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию |
| 7. | Опытная эксплуатация |
| 7.1. | Комплекс работ в рамках проведения опытной эксплуатации (фиксируемых в журнале опытной эксплуатации) на срок 1 месяц |
| 7.2. | Дополнительная наладка (при необходимости) технических средств и программного обеспечения |
| 7.3. | По истечении срока, указанного в договоре, проводится анализ результатов опытной эксплуатации. В случае несоответствия системы заявленным требованиям опытная эксплуатация приостанавливается, принимается решение о целесообразности продолжения работ по осуществлению создания системы |
| 7.4. | Оформление актов о завершении опытной эксплуатации системы |
| Заказчик: Подрядчик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ____________________ Е.Д. Вахитова ______________________ /_______________ / |

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	            _________________ / ________________ /

Приложение № 2

к Договору подряда № ____________от « ___» _______ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 
ПАО ГК «ТНС энерго» – 
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

_____________ Е.Д. Вахитова

«__» _____________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АСКУЭ)
В Г. ЙОШКАР–ОЛЕ  (4 ЭТАП)

- Условные обозначения и сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

ППО – предпроектное обследование;

ИВК – информационно–вычислительный комплекс;

ИВКЭ – информационно–вычислительный комплекс электроустановки
(УСПД, концентратор и т.п.);

ИИК – измерительно–информационный комплекс;

МКД – многоквартирный дом;

ТЗ – техническим заданием является документ, содержащий технические и функциональные требования по созданию и внедрению системы.

УСПД – устройства сбора и передачи данных.

GSM – глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS – надстройка над технологией мобильной связи GSM,
осуществляющая пакетную передачу данных;

PLC – коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

TCP/IP – набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого
взаимодействия, используемых в сетях.

Измерительная система (ИС) – совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенная для:

- машинной обработки результатов измерений;

- регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной обработки;

- преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях.

Измерительный канал – конструктивно или функционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого — функция измеряемой величины.

ПУ, Прибор учета электрической энергии (электрический счётчик) –
средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления электрической энергии).

Система учета – совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки.

В настоящем техническом задании под системой понимается комплекс, включающий в себя:

( приборы учета электроэнергии и средства, необходимые для их установки и функционирования

( устройства и средства связи

( программное обеспечение уровня ИВКЭ

( программное обеспечение уровня ИВК

Техническая документация – комплект документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для выполнения работ и эксплуатации системы.

- Наименование системы

Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г. Йошкар–Оле, далее – АСКУЭ.

- Наименование работ

Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в многоквартирном жилом фонде г. Йошкар–Ола (4 этап).

- Место выполнения работ

424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар–Ола.

- Сведение о Заказчике

Заказчик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее по тексту — Заказчик).

- Основание для выполнения работ

- Инвестиционная программа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2017–2019 год «Создание автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии  (АСКУЭ) в г. Йошкар–Оле»;

- Федеральный закон №261ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442.

- «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354»

- Цели и задачи системы

АСКУЭ предназначена для:

- своевременного и надежного обеспечения достоверной информацией о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии;

- автоматизации процессов управления получения, сбора, хранения, обработки данных учета электроэнергии;

- автоматизация составления балансов потребления электроэнергии и локализация источников сверхнормативных потерь;

- автоматизации процессов, мероприятий, процедур снижения потерь электрической энергии;

- контроль параметров электроэнергии;

- обеспечение синхронности измерений по всем точкам учёта.

- Сроки начала и окончания работ

Сроки выполнения работ по созданию системы коммерческого учета электроэнергии определяются договором, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком, определяемым в рамках проведения закупочной процедуры, согласно ФЗ №223.

- Порядок оформления и представления результатов работ

Результатом работ, передаваемым Заказчику, является готовая к использованию АСКУЭ, установленная в МКД перечень которых определен договором, и обеспечивающая удаленный сбор данных о потребленной электроэнергии с удаленным сбором данных от потребителей, чьи энергопринимающие устройства подключены в цепи общедомовых приборов учета в вышеуказанных МКД, в установленном порядке прошедшая приемочные испытания и переданная Заказчику в эксплуатацию по Акту о приемке выполненных работ и передаче прав пользования ПО.

- Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы получения, сбора, хранения, обработки, передачи в биллинговую систему Заказчика данных учета электроэнергии.

Перечень объектов автоматизации определен в договоре, места установки приборов учета и технические решения по созданию АСКУЭ определяются при выполнении предпроектного обследования и разработке технического проекта.

- Компоненты системы

АСКУЭ должна состоять из следующих компонентов:

- Приборы учета электроэнергии (АСКУЭ нижнего уровня);

- Устройства сбора и передачи данных (АСКУЭ среднего уровня);

- Проведение предпроектного обследования объектов

При предпроектном обследовании выполняются следующие виды работ:

- Обследование точек электроустановок потребителей для выбора мест установки ПУ и выбора, разработки технических решений по организации передачи данных

- Обследование ВРУ, щитовых и т.д. для определения технического решения по установке ОДПУ (номиналы ТТ, автоматических выключателей)

- Определение места и технического решения по установке  УСПД

- Определение Качества GSM–сигнала для гарантированной передачи данных в ИВК

- Разработка технического проекта

Технический проект — совокупность технической информации, подробно описывающей проектные решения по созданию системы учета электроэнергии, разрабатываемый на каждый объект АСКУЭ. В этом документе должны быть отражены:

- общие сведения о технических средствах, используемых при построении системы;

- краткое описание объекта автоматизации;

- цели создания системы и решаемые задачи;

- перечень нормативно-правовой базы для выполнения проектных работ;

- описание выбранных технологических решений для реализации проекта и их характеристик;

- перечень объектов учета;

- технические решения, применяемые для построения ИТ–архитектуры системы учета электроэнергии;

- описание процедур выполнения монтажных и пусконаладочных работ,
процедур контроля качества;

- схема структурная комплекса технических средств;

- габаритные и установочные размеры оборудования АСКУЭ;

- схема принципиальная подключения приборов учета;

- схема размещение концентратора;

- спецификация используемого оборудования;

- свидетельство об утверждении типа средств измерения.

Технические решения подлежат разработке на этапе предпроектного  обследования.

- Поставка оборудования и материалов

На основании согласованного технического проекта:

  - формируется спецификация оборудования и программного обеспечения;

  - производится комплектация оборудования и материалов;

  - осуществляется формирование необходимого оборудования на складах подрядчика;

  - производится контроль работоспособности поставляемого оборудования;

  - поставка оборудования и материалов производится в полном объеме согласно согласованному Заказчиком техническому проекту.

- Выполнение работ

В соответствии с техническим проектом Подрядчиком выполняется:

- согласование с уполномоченными лицами МКД времени проведения работ на электроустановках с соблюдением времени ограничения электропотребления потребителей

- демонтаж, монтаж ПУ, оборудования передачи данных, присоединение кабелей питания и кабелей антенн;

- прокладка необходимых вторичных цепей и замена коммутационного оборудования;

- ввод приборов учета в эксплуатацию с составлением акта установки средств учета электроэнергии.

- Выполнение пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы включают в себя проведение следующих мероприятий:

- проверка и испытания смонтированного основного и вспомогательного оборудования;

- конфигурирование счетчиков электроэнергии;

- настройка и конфигурирование ИВКЭ;

- настройка и конфигурирование каналообразующей аппаратуры;

- проверка функционирования каналов связи;

- организация передачи полного объема данных со смонтированного
оборудования в ИВКЭ;

- настройка и конфигурирование ИВК;

- обеспечение обмена данными с ИВК. Обеспечение функционирования программно–технического комплекса для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии;

- согласование с Заказчиком программы испытаний.

Проведение предварительных испытаний по разработанной программе включают в себя следующие этапы:

- согласование с  Заказчиком программы опытной эксплуатации и передачи системы в опытную эксплуатацию;

- загрузка информации в базу данных ИВК, проверка процедур ее
заполнения, обмена и передачи данных по каналу связи, обеспечение доступа программно–технического комплекса для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии;

- комплексная наладка элементов всей системы, отладка их взаимодействия с программным обеспечением;

- проведение предварительных испытаний;

- составление и подписание акта о приемке в опытную эксплуатацию.

В местах установки серверного оборудования производится конфигурирование оборудования и настройка системного и специализированного программного обеспечения.

- Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатация включает в себя:

- комплекс работ в рамках проведения опытной эксплуатации (фиксируемых в журнале опытной эксплуатации) на срок 30 календарных дней со дня подписания акта о приемке в опытную эксплуатацию;

- дополнительная наладка (при необходимости) технических средств и
программного обеспечения;

- по истечении срока проведения опытной эксплуатации проводится анализ результатов опытной эксплуатации. В случае несоответствия системы заявленным требованиям, предъявляемым в настоящем ТЗ, наличием не устраненных замечаний в системе, зафиксированных в журнале опытной эксплуатации, принимается решение о продлении срока опытной эксплуатации на определяемый Заказчиком срок, либо о приостановке работ и принятия Заказчиком решения о дальнейшей целесообразности их проведения;

- оформление Акт о завершении опытной эксплуатации системы.

При успешном завершении опытной эксплуатации принимает решение о принятии системы в эксплуатацию.

- Общие технические требования

Приборы учета, концентраторы, устройства организации каналов связи, используемые Подрядчиком в рамках выполнения работ по созданию АСКУЭ  должна соответствовать требованиям:

- Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150–69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от –25°С до +55°С.

- Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии  (приборы учета электрической энергии) должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

- Продукция должна иметь сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики.

- На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты качества.

- Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

- Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

- Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления.

- Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11-2012 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.22-2012 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ 31819.21-2012  «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22–2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и  0,5S», ГОСТ 31819.23–2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования».

- Требования к системе учета

  - Общие требования

Технические средства создаваемой системы учета с автоматизированным удаленным сбором данных должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики ПУ; технические средства должны соответствовать требованиям данного ТЗ.

Все технические средства, используемые для создания системы учета с автоматизированным удаленным сбором данных, должны быть серийного производства.

Технические средства  допускается использовать в условиях, определенных эксплуатационной документации на них. Компоненты системы должны быть установлены с учетом ограничения несанкционированного доступа.

Компоненты устанавливаемой системы – добавляемые счетчики электроэнергии, УСПД должны быть совместимы по функциональным и системным характеристикам и не должны вызывать необходимости доработки системы учета с автоматизированным удаленным сбором данных уровня ИВК, эксплуатируемой Заказчиком (АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»).

В итоге, после установки и настройки компонентов система сбора данных должна обеспечивать:

- осуществление периодического и (или) по запросу автоматического сбора привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии, показаний приборов учета и т. п.;

- хранение результатов измерений в базе данных в течение 3,5 лет с ежесуточным резервированием, в том числе на внешних носителях информации;

- ведение нормативно–справочной информации;

- ведение «Журналов событий»;

- формирование отчетных документов;

- возможность передачи другим заинтересованным субъектам рынка результатов измерений;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к визуальным и электронным данным;

- диагностику работы технических средств и программного обеспечения;

- разграничение доступа для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных;

- предоставление дистанционного доступа к результатам измерений по запросу в соответствии с процедурой дистанционного доступа;

- снятие показаний со всех контролируемых ИИК электрической энергии на единый момент времени;

- контроль полноты и объема собранной информации со всех контролируемых ИИК;

- конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных действий;

- функционирование системы обеспечения единого времени;

- осуществление учета дифференцированного по зонам суток;

- дистанционное управление потреблением электроэнергии, а также дистанционное отключение потребителя, с возможностью дистанционного восстановления энергоснабжения;

- осуществление автоматизированной передачи данных показаний приборов учета в биллинговую систему Заказчика «СТЕК–Энерго»;

- значения показателей надежности системы организации единого времени должны быть не ниже:

  - коэффициент готовности – не менее 0,95;

  - среднее время восстановления – не более 24 часов.

  - Требования к ИИК

Приборы учета электроэнергии должны обеспечивать:

- хранение месячных значений тарифицированной активной электроэнергии на глубину не менее 12 месяцев

- хранение суточных значений тарифицированной активной электроэнергии прямого и обратного направлений на глубину не менее 62 дня;

- хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 3,5 лет;

- хранение запрограммированных параметров на весь срок эксплуатации прибора учета;

- работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

- скорость передачи данных приборов учета должна определяться стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи;

- возможность проведения поверки приборов учета через интерфейсы связи на месте установки;

- возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально [оптопорт, RS–485] и удаленно [ PLC ];

- наличие PLC модема, только с быстросъемной конструкцией (быстросъемными контактами) для оперативной замены данного блока

- разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

- наличие цифрового дисплея отображения информации;

- отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учета);

- визуализацию индикации работоспособного состояния;

- контроль правильности подключения измерительных цепей;

- наличие пломбы клеммной крышки прибора учета для защиты от несанкционированного доступа;

- ведение журнала событий, журнала показателей качества электричества, журнала превышения порога мощности;

- ведение «журнала событий» с привязкой ко времени (не менее 10 записей на каждое событие);

- отображение текущего суммарного потребления электроэнергии в кВт*ч на дисплее

- отображение текущих показаний на дисплее в разрезе тарифов (зон суток).

- предустановленное время МСК  (UTC+3)

- отсутствие лимита по мощности

- наличие тарифного расписания для учета в разрезе тарифов (зон суток)

- наличие встроенной батареи в приборе учета для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти;

- защиту от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.

В журналах событий приборов учета должны фиксироваться:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- дата последнего перепрограммирования;

- изменения направления тока в фазных проводах (для трехфазных приборов учета прямого включения);

- факт связи с прибором учета, приведший к изменению данных;

- отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- нарушение фазировки (для трехфазных приборов учета);

- инициализации прибора учета, последнего сброса, число сбросов;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- мониторинг параметров качества электрической энергии (для трехфазных приборов учета);

- аварийные ситуации.

| Характеристики приборов учета | Таблица 1. |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Однофазные приборы | Трехфазные приборы учета электроэнергии |
| Назначение | Учет активной электроэнергии | Учет активной электроэнергии |
| Технические характеристики |
| Класс точности (активная), не хуже | 1,0 | 1,0 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230В | 3х230/400В |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5А /(60А) | 5А (7,5А)/10А(100А) |
| Ток чувствительности, не хуже | 0,004Iб | 0,002Iб /0,004Iб |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 16 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от –25 до +55 °С |
| Требования по способу защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0–75, ГОСТ 31818.11–12, ГОСТ 12.2.091-2012 |
| Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-2015 | для установки в шкафу учета не хуже IP 31, |
| Встроенные энергонезависимые часы реального времени | точность хода не хуже ± 0,5 с/сут в соответствовии с ГОСТ IEC 61038-2011 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С и с возможностью внешней коррекции хода часов |
| Длительность сохранения хода часов при отключенном питании | не менее 10 лет |
| Время начального запуска, не более | 5 с с момента подачи напряжения |
| Наработка на отказ, не менее часов | 280 000 |
| Средний срок службы, не менее лет | 30 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | Не менее 1.5 |
| Управление нагрузкой |
| Встроенное реле управления нагрузкой по программируемым критериям – отключение/ограничение | внешняя команда по интерфейсной связи |
|  | превышение ограничения энергопотребления и мощности |
| Тарификация |
| Количество тарифных зон | не менее 8–х |
| Число тарифов | не менее 4–х |
| Максимальный устанавливаемый интервал действия тарифной зоны | 24 ч |
| Дискретность установки интервала действия тарифной зоны | 15 мин |
| Цифровые интерфейсы |
| RS–485 | не менее 1 (скорость обмена не менее 2400 бит/с) |
| оптический порт | 1 (скорость обмена по оптическому порту не менее 1200 бит/с) |
| Оборудование связи |
| Модем | PLC |
| Измеряемые и рассчитываемые в реальном времени параметры |
| Фазное напряжение (по каждой фазе для трехфазного прибора учета) | да |
| Фазный ток (по каждой фазе для трехфазного прибора учета) | да | да |
| Активная, мощность | да |
| Коэффициент мощности (суммарно и по каждой фазе для трехфазного прибора учета) | да |
| Ток в нулевом проводе | да | нет |
| Частота сети | да |

  - Требования к ИВКЭ

ИВКЭ (УСПД, концентратор, или промконтроллер) выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа.

Основные технические характеристики уровня ИВКЭ	Таблица 2.

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |
| 1.1 | Наработка на отказ, ч, не менее | 100000 |
| 1.2 | Среднее время восстановления работоспособности, не более, ч | 24 |
| 1.3 | Проведение автоматической самодиагностики, не реже, раз в сутки | 1 |
| 1.4 | Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| 1.5 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию должен составлять не менее, лет | 5 |
| 1.6 | Требования к питанию |
| 1.8 | –напряжение питания от сети переменного или постоянного тока, В* | 220 (110) ±20 % |
|  |  | 220 |
| 1.9 | –потребляемая мощность с полным набором модулей, Вт, не более | 100 |
| 2 | ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ |
| 2.1 | Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ) |
| 2.2 | В аппаратной части (доступ к параметрированию, к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование | Обязательно |
| 2.3 | В программно–информационном обеспечении |
| 2.5 | – исключение возможности корректировки данных по протоколу | Обязательно |
| 2.6 | – защита от зацикливания («watchdog») | Обязательно |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Синхронизация времени как самого устройства, так и в подключаемых приборах учета | Обязательно |
| 3.2 | Наличие энергонезависимых часов | Обязательно |
| 3.3 | Сбор информации: |
| 3.4 | – о состоянии средств и объектов измерений | Обязательно |
| 3.5 | – результатов измерений |  |
| 3.6 | Режимы обмена информацией |
| 3.7 | – по регламенту (по меткам времени) | Обязательно |
| 3.9 | – по запросу | Обязательно |
| 3.10 | Автоматический сбор показаний приборов учета, не реже | 1 раз/сутки |
| 3.11 | Снятие показаний со всех контролируемых ИИК на единый момент времени | Обязательно |
| 3.12 | Двунаправленный обмен информацией между ИВКЭ и ИИК, ИВК, обеспечивающий передачу данных, диагностической информации и т.п. | Обязательно |
| 5 | ТРЕБОВАНИЕ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |
| 5.1 | Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки без внешней синхронизации, с | ( 3,0 |
| 6 | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |
| 6.5 | Наличие интерфейсов (Ethernet, PLC, GPRS) | Обязательно |
| 6.1 | Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254, не ниже | IP 51, либо обязательна установка в шкафу |
|  | Исполнение в одном корпусе устройств с основными интерфейсами передачи данных PLC, GPRS |  |
|  | Наличие PLC модема и GPRS модема, только с быстросъемной конструкцией для оперативной замены данных блоков |  |
| 6.2 | Наличие дополнительного интерфейса RS–485, не менее одного | Обязательно |
| 6.3 | Минимальная скорость передачи, бод | 1200 |
| 6.4 | Наличие интерфейсов Ethernet, не менее одного | Обязательно |
| 6.6 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 7. | Требования к протоколу PLC |  |
| 7.1 | тип модуляции – SFSK | Обязательно |

  - Требования к монтажу и местам установки оборудования

Монтажные работы выполняются в следующих объемах:

- Демонтаж существующих и последующий монтаж приборов учета бытовых потребителей в МКД производится в этажных щитах возможно установка в квартирных шкафах учета, (по согласованию с Заказчиком).

- Демонтаж существующих и последующий монтаж ОДПУ производится в шкафах учета в электрощитовых или в ВРУ (определяется предпроектным обследованием).

- Установка ПУ юридических лиц определяется по результатам ППО

- Установка УСПД производится в шкафах с защитой IP 31 в электрощитовых или в ВРУ.

  - Требования к каналам связи

Требования:

- при автоматизированном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется техническим проектом;

- техническая реализация каналов связи и используемые протоколы передачи данных должны обеспечивать минимальные задержки передачи данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с минимальной временной задержкой, не превышающей 50% от интервала автоматического сбора данных;

- передача информации об электропотреблении от счётчика до ИВКЭ осуществляется по каналу PLC или GPRS;

- передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GPRS;

- передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производиться с обязательным шифрованием данных.

  - Требования к надежности системы

Работы по обеспечению надежности должны быть обязательными при разработке, изготовлении и эксплуатации Системы. Надежность разрабатываемой Системы должна обеспечиваться разработкой и реализацией организационных и научно–технических мероприятий, направленных на выполнение заданных в ТЗ требований к надежности. Надежность Системы в целом и каждой ее автоматизированной функции должна быть достаточной для достижения установленных целей функционирования Системы при заданных условиях применения. Технические средства Системы по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883–88. В Системе должны быть предусмотрены меры защиты:

- от неправильных действий персонала;

- от случайных изменений и разрушения информации и программ;

- от несанкционированного вмешательства.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление работы должно происходить после перезапуска ОС;

- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление работоспособности возлагается на ОС;

- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС;

- система должна в автоматическом режиме производить корректное заполнение отсутствующих данных после сбоев в Системе (сервера, программ, счетчиков, аппаратуры передачи данных), которые вызвали потерю или неполноту данных;

- предельное время послеаварийного восстановления работоспособности технических и программных средств Системы должно составлять не более 4 часов;

- коэффициент готовности Системы должен быть не менее 99%.

  - Требования к электромагнитной совместимости

Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» по электромагнитной совместимости.

  - Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

К системе учета предъявляются следующие требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

- оборудование системы учета должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно–восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета должно производиться путем замены неисправных модулей в период действия срока гарантии из состава обменной партии, с последующим ремонтом, вышедших из строя модулей;

- технические средства системы учета должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией, а так же выполнение периодической поверки элементов системы;

- условия хранения технических средств системы учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150–69.

  - Требования по стандартизации и унификации

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно–правовых документов. Подрядчик выполняющий работы по проектированию, пусконаладке, вводу в эксплуатацию АСКУЭ и прочие сопутствующие работы должны иметь соответствующие допуски и свидетельства, если их наличие предусмотрено действующим законодательством РФ. К работе должны допускаться специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с документами “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил устройства электроустановки” и “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”.

  - Требования к безопасности и защите информации

Система учета должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности, программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно–техническими документами.

При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно–технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

Используемые программно–технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети  в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

  - Структурные и функциональные требования к Системе учета

Требования к структуре и функционированию Системы

• 	Используемые в АСКУЭ программно–технические средства должны обеспечивать круглосуточный и непрерывный режим работы (за исключением периодов времени, необходимых для проведения регламентных работ);
• 	Рабочие места должны предоставлять непрерывный и круглосуточный доступ к информационным ресурсам (за исключением периодов времени, необходимых для проведения регламентных работ);
• 	Внешние пользователи (удаленно расположенные сотрудники Заказчика) должны иметь возможность подключения к Системе учета через информационно–телекоммуникационную сеть Интернет или выделенные каналы связи с использованием безопасного соединения;
• 	Взаимодействие пользователей с Системой учета должно происходить с использованием Рабочих мест (руководителя, администратора, оператора), для которых согласно полномочиям пользователей и выполняемым функциям устанавливаются права доступа и предоставляется требуемый функционал АСКУЭ должна обеспечивать работу пользователей через web интерфейс;

Для достижения поставленных целей АСКУЭ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Сбор, обработка и хранение данных;

- Контроль достоверности данных учета электроэнергии;

- Отображение результатов измерений и формирование отчетов;

- Обеспечение функции хранения полного объема данных, поступающих в Систему учета и полученных в результате взаимодействия компонентов Системы учета;

  - Требования к проведению опытной эксплуатации

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования настоящему ТЗ, совместимость оборудования с программным обеспечением, а также выполнение компонентами системы учета, заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение информации с 95% приборов учета (суточный опрос, месячный опрос).

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:

  - ежедневный сбор значений накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам – не более 5% случаев неудачных опросов;

  - сбор записей журналов событий приборов учета – не более 5% случаев неудачных опросов за день;

  - удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему – не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

  - устойчивая работа элементов автоматизированной системы – максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов автоматизированной системы – не более 5% от общего количества узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

  - количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, сервера от общего числа приборов учета – не более 1%;

  - среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 24 часов без учета времени на организацию допуска для организации отключения потребителей);

  - устойчивая работа системы синхронизации времени. Отклонение времени на УСПД, приборах учёта не должно превышать 5 сек./сутки.

  - количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или)отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика – не более 2% в первый месяц опытной эксплуатации.

  - Требования к безопасности проведения работ

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники
безопасности согласно:

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153–43.0–03.150–00);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ 1983-2015. «Трансформаторы напряжения. Общие технические требования»;

- ГОСТ 7746-2015. «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14254-2015. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ГОСТ Р 52320-2005. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока»;

- ГОСТ Р 52323-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования»;

- ГОСТ Р 51318.22–99 (СИСПР 22–97). «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний».

  - Требования к инфраструктуре

К началу проектных работ Заказчиком должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечивающая:

- готовность энергообъектов к выполнению проектных работ, т.е. возможность выполнения монтажных и пусконаладочных работ на энергообъектах, не требующих проведения в рамках проекта дополнительных ремонтных работ;

- готовность каналов связи на стороне ИВКЭ со статическим IP–адресом (предоставлены Заказчиком Sim–карты сотового оператора связи для организации каналов связи);

- готовность серверного оборудования и программного обеспечения ИВК для проведения работ по конфигурированию (предоставлены Заказчиком).

- Поддержка системы

Подрядчик обеспечивает на всем протяжении срока реализации проекта:

- техническую поддержку системы и отвечает за работоспособность системы в целом;

- обработку и выполнение заявок на автоматизированное ограничение потребителей (отключение/подключение) по заявкам Заказчика;

- полноту и достоверность представленных в системе данных;

- передачу показаний приборов учета для использования в биллинговой системе «СТЕК–Энерго»  ежемесячно по состоянию на 0:00 25 числа текущего месяца, в формате, определенном Приложением №1.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийные обязательства – обязательства Подрядчика гарантировать Заказчику соответствие качества выполняемых работ и поставляемой аппаратуры (ПУ, концентраторы, каналообразующая аппаратура) нормам, установленным техническими условиями, стандартами в течение времени (гарантийного срока, гарантийной наработки), за свой счет осуществлять транспортировку и замену при выявлении дефекта в установленные гарантийными обязательствами сроки.

  - При выявлении дефекта Заказчик должен:

- письменно уведомить Подрядчика о возникновении дефекта

- проконтролировать результаты выполнения мероприятий по устранению дефектов

  - При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- устранить  дефект не позднее 15 календарных дней.

Приложение №1 к Техническому заданию

Формат передачи показаний приборов учета
для использования в биллинговой системе «СТЕК–Энерго»

Информационные поля:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Unikod | VARCHAR2(14) | Уникальный код идентифицирующий абонента |
| Nraion | VARCHAR2(30) | Код района, участка, к которому относится данный лицевой счет. |
| Click_shet | VARCHAR2(10) | Лицевой счет абонента |
| INDATE | DATE | Дата снятия контрольных показаний |
| Pok1 | NUMBER(9) | Показания по первому тарифу |
| Pok2 | NUMBER(9) | Показания по второму тарифу |
| Pok3 | NUMBER(9) | Показания по третьему тарифу |
| Nschetch | VARCHAR2(16) | Номер счетчика с которого сняты показания |

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	            _________________ / ________________ /

Приложение № 3

Договору подряда № ____________от « ___» _________ 2017 г.

Список многоквартирных домов (перечень объектов АСКУЭ)

| № п/п | Населенный пункт | Улица | № дома | В том числе ФЛ | В том числе ЮЛ | Количество ОДПУ | Кол-во ТУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Йошкар-Ола | ул . Баумана | 85 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | г. Йошкар-Ола | ул . Красноармейская | 90 | 80 | 0 | 1 | 81 |
| 3 | г. Йошкар-Ола | ул . Строителей | 19 | 57 | 1 | 1 | 59 |
| 4 | г. Йошкар-Ола | ул . Прохорова | 34 | 87 | 0 | 1 | 88 |
| 5 | г. Йошкар-Ола | ул . Прохорова | 32 | 77 | 0 | 1 | 78 |
| 6 | г. Йошкар-Ола | ул . Комсомольская | 92а | 90 | 0 | 1 | 91 |
| 7 | г. Йошкар-Ола | ул . Димитрова | 59 | 155 | 7 | 3 | 165 |
| 8 | г. Йошкар-Ола | ул . Зарубина | 57а | 90 | 0 | 1 | 91 |
| 9 | г. Йошкар-Ола | ул . Комсомольская | 42 | 69 | 1 | 1 | 71 |
| Итого | 714 | 10 | 11 | 735 |

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	            _________________ / ________________ /

Приложение № 4

к Договору подряда № ____________от « ___» ________ 2017 г.

| Акт о приемке выполненных работ на объекте МКД №_______ от __________________ |
| --- |
| Исполнитель: |  |
| Заказчик: | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» |
| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Приложения: Паспорт на приборы учета Технический проект Акт передачи оборудования (приложение № 4.1) Сертификат на объект - МКД АСКУЭ, выданный заводом изготовителем оборудования |
| Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| ____________________ Е.Д. Вахитова |  | ______________________ /_______________ / |

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	          _________________ / ________________ /

Приложение № 4.1

к Договору подряда № ____________от « ___» _________ 2017 г.

Акт передачи оборудования

Объект: г. Йошкар-Ола, ул. ______________ д._____

| № п/п | Адрес места установки ПУ | Тип ПУ | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кв.1 |  |  |  |
| 2 | Кв.2 |  |  |  |
| 3 | ВРУ ввод 1 |  |  |  |
| 4 | ВРУ |  |  | № сим-карты |

Настоящим актом подтверждается, что оборудование  установлено согласно требованиям НТД, и включено в работу.

|  | Заказчик: | подпись | /___________________/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: | подпись | /___________________/ |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| ____________________ Е.Д. Вахитова |  | ______________________ /_______________ / |

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	            _________________ / ________________ /

Приложение № 5

к Договору подряда № ____________от « ___» ________ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Йошкар-Ола                                                                                                         «____»  ________  2017 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерины Динаровны, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 13/08 от 01.08.2012 г. и Доверенности № 1-2396 от 29.08.2017 г. и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение об обеспечении безопасности персональных данных (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Термины и определения

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Обезличенные персональные данные — данные, на основании которых невозможно без использования дополнительной информации определить их принадлежность конкретному субъекту персональных данных;

Общедоступные персональные данные — персональные данные, размещенные в общедоступных источниках с письменного согласия субъекта персональных данных (общедоступные персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов);

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения Сторонами требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, совершаемые Сторонами в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц;

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных в процессе исполнения обязательств по Договору подряда № ___________ от «___» ________________ 2017 г. в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Общие положения

В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны обязуются:

2.1. Осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях исполнения обязательств по Договору подряда № ___________ от «___»________________ 2017 г.

Обеспечить привлекаемыми в процессе исполнения обязательств по Договору третьими лицами соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных.

2.2. Хранить персональные данные в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, уничтожать персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

2.3.	 Обеспечивать конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.4.	 Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Выполнять установленные правительством Российской Федерации требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных и к технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных.

2.5.	 Вести учет сотрудников, которые осуществляют обработку персональных данных. К обработке персональных данных допускать сотрудников, давших письменное согласие соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных данных.

2.6.	 Предоставлять субъектам персональных данных при их обращении или при получении от них запроса информацию, касающуюся обработки их персональных данных, в том числе содержащую:

•	подтверждение факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки;

•	способы обработки персональных данных;

•	сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;

•	перечень, содержание и источник получения обрабатываемых персональных данных;

•	сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

•	сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

2.7.	 Сообщать субъекту персональных данных о выявленных фактах распространения его персональных данных. Сообщать другой Стороне о выявленных фактах распространения полученных от неё персональных данных, а также об обнаруженных попытках третьих лиц получить несанкционированный доступ к персональным данным или нарушить функционирование информационных систем персональных данных.

3. Ответственность сторон

3.1.	Сторона, нарушившая конфиденциальность персональных данных, обязуется возместить убытки, понесенные субъектом персональных данных в связи с распространением персональных данных.

3.2.	 Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации и/или банкротства одной из Сторон, она должна до завершения процедуры ликвидации и/или банкротства обеспечить возврат другой Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых переданных ей копий документов с персональными данными (в том числе в электронном виде), переданных ей.

4. Порядок разрешения споров

4.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их путем переговоров. Если спор не решен путем переговоров, он подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

5. Срок действия и порядок внесения изменений

5.1. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

5.2.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует один календарный год. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Соглашения за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока его действия, оно автоматически пролонгируется на прежних условиях на следующий календарный год.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| ____________________ Е.Д. Вахитова |  | ______________________ /_______________ / |

Утверждено:

_____________________  Е.Д. Вахитова	       ______________________

Приложение № 6

к Договору подряда № ____________от « ___» _______ 2017 г.

Акт установки (замены) и ввода в эксплуатацию средств учета электроэнергии

№ ___ от «___» _____________20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель сетевой организации____________________________________________

представитель ПАО «ТНС энерго Марий Эл»______________________________________

представитель управляющей компании, ТСЖ______________________________________

представитель подрядной организации____________________________________________

в присутствии представителя потребителя (л/с) ____________________________________

двух незаинтересованных лиц (при отсутствии потребителя ФЛ) _____________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что по исполнению Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на объекте жилое/нежилое помещение, находящемуся по адресу: _____________________________________________

электроснабжение от фидера _________ ПС________________ТП №__________________

произведена установка автоматизированной группы коммерческого учета электрической энергии ______ (тип системы зарегистрирован в Государственном реестре измерений ______________)

Счетчик электрической энергии:

Имеющийся прибор учета, переходящий с даты составления настоящего акта

со статуса «расчетный прибор учета» в статус «контрольный прибор учета»

| Тип счетчика |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тарифная зона День/Пик (Т-1) | Тарифная зона Ночь (Т-2) | Тарифная зона Полупик (Т-3) | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Установлена автоматизированная группа коммерческого учета (расчетный прибор учета)

| Тип счетчика |  | Место установки |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тарифная зона День/Пик (Т-1) | Тарифная зона Ночь (Т-2) | Тарифная зона Полупик (Т-3) | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Векторная диаграмма

| Фаза | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток, А |  |  |  |
| Угол, градус |  |  |  |
| Чередование фаз |  |  |

Красчетный = 1

Установленная автоматизированная группа коммерческого учета ___ «________» является расчетной в рамках договора энергоснабжения, заключенного между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и потребителем.

Собственником автоматизированной группы учета является ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Примечание:_________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель сетевой организации                                ______________   __________________________________

Представитель ПАО «ТНС энерго Марий Эл»               ______________   __________________________________

Представители потребителя                                              ______________   __________________________________

Незаинтересованные лица                                                 ______________   __________________________________

______________   __________________________________

Представители подрядной организации                           _____________   ___________________________________

Утверждено:

_____________________  Е.Д. Вахитова	       ______________________

Приложение № 7

к Договору подряда № ____________от « ___» ________ 2017 г.

Акт установки (замены) и ввода в эксплуатацию средств учета электроэнергии (по 0,4кВ)

№___ от «___»________20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель сетевой организации___________________________________________________

представитель ПАО «ТНС энерго Марий Эл»___________________________________________

в присутствии представителя потребителя  _____________________________________________

представитель подрядной организации_________________________________________________

составили настоящий акт в том, что по исполнению Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на объекте ___________________________________ электроснабжение от фидера НС _________ ПС________________ Наименование ТП №__________________ Sтр ______________ кВА и находящися на балансе____________________________________ была произведена установка (замена) автоматизированной группы коммерческого учета электрической энергии ______ (тип системы зарегистрирован в Государственном реестре измерений ______________)

Счетчик электрической энергии: Имеющийся прибор учета, переходящий с даты составления настоящего акта со статуса «расчетный прибор учета» в статус «контрольный прибор учета»

| Тип счетчика |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тарифная зона День/Пик (Т-1) | Тарифная зона Ночь (Т-2) | Тарифная зона Полупик (Т-3) | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Установлена автоматизированная группа коммерческого учета (расчетный прибор учета)

| Тип счетчика |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тарифная зона День/Пик (Т-1) | Тарифная зона Ночь (Т-2) | Тарифная зона Полупик (Т-3) | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Векторная диаграмма

| Фаза | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток, А |  |  |  |
| Угол, градус |  |  |  |
| Чередование фаз |  |  |

Трансформаторы тока

| Снят: | Установлен: |
| --- | --- |
| Фаза | А | В | С | Фаза | А | В | С |
| Тип |  |  |  | Тип |  |  |  |
| Ктд |  |  |  | Ктд |  |  |  |
| № ТТ |  |  |  | № ТТ |  |  |  |
| № пломб (токовые) |  |  |  | № пломб (токовые) |  |  |  |
| № пломб (напряжения) |  |  |  | № пломб (напряжения) |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  | Год выпуска |  |  |  |
| Дата г.п. |  |  |  | Дата г.п. |  |  |  |

Красчетный = 40

Установленная автоматизированная группа коммерческого учета  ___«_______» является расчетной в рамках договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, договора купли-продажи электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях, заключенных между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и сетевой организацией ___ «_____________», а также в рамках договора энергоснабжения, заключенного между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и потребителем.

Собственником автоматизированной группы учета является ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Примечание:_________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель сетевой организации                                ______________   __________________________________

Представитель ПАО «ТНС энерго Марий Эл»               ______________   __________________________________

Представители потребителя                                              ______________   __________________________________

Незаинтересованные лица                                                 ______________   __________________________________

______________   __________________________________

Представители подрядной организации                           _____________   ___________________________________

Утверждено:

_____________________ / Е.Д. Вахитова	                _________________ / ________________ /

Приложение № 8

к Договору подряда № ____________от « ___» _______ 2017 г.

| Акт о приемке выполненных работ №_______ от __________________ |
| --- |
| Исполнитель: |  |
| Заказчик: | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» |
| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС |  |
| Всего оказано услуг ____, на сумму __________ RUR |
| _______________________________ рубль ________________ копеек |
| Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| ____________________ Е.Д. Вахитова |  | ______________________ /_______________ / |

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.1.1	Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении Запроса предложений, опубликованное на Официальном сайте  29.09.2017 г., а также Документацию по Запросу предложений, принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений,

___________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного Участника)

зарегистрированное по адресу:

____________________________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ______________________________________________ на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение на общую сумму __________________________________________________________ руб., с НДС/без НДС.

Также сообщаем, что у __________________________________________________________

(наименование Участника)

отсутствуют исполненные ненадлежащим образом* договорные обязательства с ПАО «ТНС энерго Марий Эл и организациями, входящими в ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2015 г. по день подачи Предложения.

__________________________________________________ является / не является плательщиком НДС.

(наименование Участника)		                                 (нужное подчеркнуть)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________________ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.	Коммерческое предложение (форма 2)      на ____ листах;

2.	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2	Инструкции по заполнению

5.1.2.1	Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.1.2.2	Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.1.2.3	Участник должен указать сумму Предложения цифрами и словами, в рублях, с НДС. Сумму цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.1.2.4	Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 3.5.2.1.

5.1.2.5	Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов.

5.1.2.6	Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 3.6.2.3. (при наличии печати у Участника закупки).

5.1.2.7 Участник закупки, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

* -под договорными обязательствами, исполненными ненадлежащим образом, подразумевается исполнение договора с взысканием неустойки и (или) штрафов с Участника и (или) расторжение договора по решению суда на основании искового заявления организации, входящей в ПАО ГК «ТНС энерго».

5.2	Коммерческое предложение  (форма 2)

5.2.1     Форма Коммерческого предложения

__________________________________________________________________________

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию, опубликованные в Единой информационной системе в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru, и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника  с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного участника)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ .

(наименование предмета договора)

| № | Наименование критерия | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. без НДС |  |
| 2 | Срок выполнения работ (не более 88 дней с даты подписания договора) |  |
| 3 | Наличие у Участника офиса на территории г. Йошкар-Олы |  |
| 4 | Наличие у Участника статуса официального дилера завода-изготовителя приборов учета, планируемых к использованию в АСКУЭ, на территории Республики Марий Эл |  |
| 5 | Наличие у Участника не менее 7 работников, имеющих не ниже 3 группы допуска по электробезопасности, местом работы которых является офис, филиал, представительство или иное обособленное подразделение Участника закупки, расположенное в г. Йошкар-Оле |  |
| 6 | Наличие у Участника опыта выполнения работ по созданию АСКУЭ на розничном рынке электроэнергии в г. Йошкар-Оле |  |

Гарантийный срок завода-изготовителя на приборы учёта ______________________, 										(марка прибора учета)

планируемых к  использованию в АСКУЭ, составляет _________ лет.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2	Инструкции по заполнению

5.2.2.1	 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел  5.1).

5.2.2.2	 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.2.2.3	 В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий

Договора (раздел 3).

5.2.2.4	 Для подтверждения срока выполнения работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле Участник предоставляет календарный план-график работ (в произвольной форме).

5.2.2.5  Для подтверждения наличия офиса на территории г. Йошкар-Олы Участник предоставляет договор аренды или купли-продажи помещения; для подтверждения наличия филиала или  представительства – учредительные документы.

5.2.2.6  Для подтверждения статуса официального дилера завода-изготовителя приборов учёта, планируемых к используемых в АСКУЭ, на территории Республики Марий Эл Участник представляет в составе Предложения заверенные им копии (или оригиналы) документов, подтверждающие наличие статуса официального дилера завода-изготовителя приборов учета.

5.2.2.7  Для подтверждения наличия у Участника не менее 7 работников, имеющих не ниже 3 группы допуска по электробезопасности, местом работы которых является офис, филиал, представительство или иное обособленное подразделение Участника, расположенное в г.Йошкар-Оле, Участник предоставляет в составе Предложения заверенные им копии трудовых договоров, из которых возможно идентифицировать Фамилию, И.О. работника и информацию о месте работы, с указанием адреса. Иная информация, в том числе персональные данные работника, может быть представлена в обезличенном виде.

5.2.2.8 Для подтверждения наличия у Участника опыта выполнения работ по созданию АСКУЭ на розничном рынке электроэнергии в г. Йошкар-Оле, Участник предоставляет в составе Предложения заверенные им копии документов, подтверждающие опыт создания АСКУЭ (например, заключенные договоры).

5.2.2.9 Участник, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

5.3 Анкета Участника (форма 3)

5.3.1 Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________(подпись)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2	 Инструкции по заполнению

5.3.2.1	 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.3.2.2	 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3	 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

5.3.2.4	  В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## 5.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)

### 5.4.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2  Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

### 5.5.1  Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (менеджеры, инженеры, электротехнический персонал и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Прочий персонал (указывается в общем численность всех специалистов, находящихся в штате Участника ОЗП)

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2  Инструкции по заполнению

5.5.2.1	Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3	В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.5.2.4	В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.5.2.5	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.